Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Odrzywół

Nr XXVII/175/2009

z dnia 30 listopada 2009 roku

Program Ochrony Środowiska

i

Plan Gospodarki Odpadami dla  Gminy Odrzywół 
na lata 2009-2012 z 
uwzględnieniem lat 2013-2016
(aktualizacja)

Odrzywół 2009

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I – Gminny Program Ochrony Środowiska

Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony  Środowiska			str.    5

I. Gmina Odrzywół									str.    6

1.1. Podstawy i cel opracowania                 			  		str.    6

1.2. Warunki geofizyczne gminy				        		str.    6

1.2.1. Położenie i rzeźba terenu					str.    7

1.2.2. Warunki klimatyczne						str.    7

1.2.3. Hydrografia							str.    8

1.2.4. Obszary chronione						str.    8

1.3. Ogólna charakterystyka Gminy Odrzywół	                        	str.    9

1.3.1. Demografia i mieszkalnictwo                               		str.    9

1.3.2. Infrastruktura techniczna gminy Odrzywół	            	str.  11

1.4. Działalność samorządu Gminy w latach 2004-2007			str.  15

1.5. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska		str.  16

## II. Diagnoza aktualnego stanu środowiska					 	str.  18

2.1.Powietrze atmosferyczne                                                   		str.  18

    - Przepisy prawne	                                   			str.  18

2.1.2. Pomiary zanieczyszczenia powietrza               		str.  18

2.1.3. Źródła zanieczyszczeń powietrza                                   	str.  20

2.1.4. Wnioski		                      			  		str.  20

  - Hałas	                                                                      			str.  21

2.2.1. Wprowadzenie                                                     		str.  21

2.2.2 Pomiary hałasu                                                			str.  22

2.2.3. Źródła hałasu                                           			str.  22

2.2.4 Wnioski								str.  23

  - Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa                 	        	str.  23

2.3.1 Wprowadzenie                                                                         str.  23

2.3.2. Wody powierzchniowe                                                  	str.  23

2.3.3. Wody podziemne                                                          	str.  24

2.3.4. Gospodarka wodno – ściekowa                                     	str.  25

2.3.4.1. Regulacje prawne gospodarki wodno - ściekowej    	str.  25

2.3.4.2. Sieć wodociągowa                                                    	str.  25

2.3.4.3. System melioracyjny                                                		str.  25

2.3.4.4. Sieć kanalizacyjna                                                    	str.  26

2.3.4.5. Główne źródła zanieczyszczeń                                	str.  26

2.3.5. Wnioski                                                                         	str.  26

2.4. Odpady                                                                                       	str.  27

2.4.1. Przepisy prawne                                                            	str.  27

2.4.2. Odpady niebezpieczne                                                  	str.  27

2.4.3. Odpady z sektora gospodarczego                      		str.  28

2.4.4. Odpady komunalne                                               		str.  28

2.4.5. Wnioski                                                                        	str.  29

2.5. Gleby                                                                                   		str.  29

2.5.1. Wprowadzenie                                                   		str.  29

2.5.2. Typy gleb                                                           		str.  29

2.5.3. Odczyn gleb                        		str.  30

2.5.4. Monitoring gleb                                           			str.  30

2.5.5. Wnioski								str.  31

2.6. Surowce mineralne                                                     			str.  31

2.6.1. Wprowadzenie                                      			str.  31

2.6.2. Surowce naturalne gminy                        			str.  31

2.7. Pola elektromagnetyczne						str.  32

2.8. Przyroda                                                                			str.  32

2.8.1. Wprowadzenie                                              			str.  32

2.8.2. Stan zasobów przyrody	                     			str.  32

2.8.3. Wnioski								str.  36

  - Nadzwyczajne zagrożenia środowiska			   		str.  36

- Cele i zadania w zakresie ochrony środowiska w gminie               		str.  37

3.1. Cele polityki ekologicznej 				  		str.  37

3.2. Analiza SWOT dla środowiska w gminie		    		str.  38

3.3. Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie

ochrony środowiska dla gminy Odrzywół	                     		str.  40

- Plan działań na lata 2009 – 2012	 					str.  47

  - Założenia planu działań na lata 2009-2012			            str.  47

  - Poprawa jakości środowiska						str.  47

    - Ochrona powietrza						str.  47

    - Ochrona wód							str.  47

    - Gospodarka odpadami	                                          	str.  48

    - Zmniejszenie hałasu					            str.  48

    - Ochrona przyrody						str.  48

V. Zarys planu działań na lata 2013-2016             					str.  49

  - Założenia planu działań na lata 2013-2016			 	str.  49

  - Poprawa jakości środowiska						str.  49

5.2.1.  Ochrona powietrza						str.  49

    - Ochrona wód						           str.  49

    - Gospodarka odpadami					str.  49

5.2.4.  Zmniejszenie hałasu				            	str.  50

    - Ochrona przyrody						str.  50

Zestawienie zadań priorytetowych na lata 2009-2012 i zadań na lata

2013-2016 w układzie celów strategicznych i celów operacyjnych		str.  50

- Zarządzanie ochroną środowiska						str.  59

6.1. Ogólne zasady zarządzania środowiskiem				str.  59

6.2. Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony

środowiska								str.  60

6.3. Instrumenty zarządzania środowiskiem				            str.  66

VII. Wdrażanie programu								str.  67

7.1. Środki finansowe na realizacje programu				str.  67

7.2. Koszty realizacji przedsięwzięć					            str.  69

VIII. Monitoring 									str.  71

CZĘŚĆ II – Gminny Plan Gospodarki Odpadami

Przepisy prawne									str.  73

I. Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie		 		str.  75

  - Zakres i metodyka prac rozpoznawczych	                     			str.  75

  - Opis infrastruktury związanej z gospodarką odpadami 			str.  75

1.2.1. Opis składowiska odpadów z terenu gminy            		str.  75

  - Charakterystyka wytwarzanych odpadów	                			str.  77

1.3.1. Odpady komunalne			         			str.  77

1.3.2. Odpady niebezpieczne                                       		str.  81

1.3.3. Odpady z sektora gospodarczego                         		str.  86

1.3.4. Odpady poddawane procesom odzysku i

unieszkodliwiania                                                          	str.  87

1.4. Instalacje oraz podmioty gospodarcze zajmujące się

przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów			str.  87

1.5. Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami 				str.  89

1.6. Wnioski									str.  90

II. Plan Gospodarki Odpadami							str.  90

2.1. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami		str.  90

2.1.1. Demografia 							str.  90

2.1.2. Rozwój gospodarczy						str.  90

2.1.3. Mieszkalnictwo						str.  91

2.1.4. Prognoza ilości i struktury odpadów				str.  91

2.2. Warunki segregacji, gromadzenia i składowania odpadów 	    	str.  93

2.3. Możliwości wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów		str.  94

2.4. Cele strategiczne i system gospodarki odpadami	                     	str.  95

2.4.1. Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy      		str.  96

- 2.5. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie

gospodarki odpadami                                                                  	str.  97

2.5.1. Odpady komunalne                                            		str.  98

2.5.2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji                 	str.  99

2.5.3. Odpady niebezpieczne                                             		str. 100

2.5.4. Odpady z sektora gospodarczego                                  	str. 102

# 2.5.5. Osady ściekowe                                                             	str. 102

2.5.6. Odpady z rozbiórki obiektów budowlanych                  	str. 103

2.5.7. Odpady opakowaniowe                                                 	str. 103

2.6. Zdania strategiczne obejmujące lata 2009-2016                          	str. 104

2.6.1. Cele krótkookresowe gospodarki odpadami na lata

2009-2012 								str. 105

2.6.2. Cele gospodarki odpadami na lata 2013 – 2016	          	str. 108

2.7. Zadania z zakresu gospodarki odpadami w Programie

Ochrony Środowiska                                                           		str. 109

2.8. Wnioski z analizy oddziaływania projektu na środowisko           	str. 114

2.9. Edukacja							             	str. 115

2.10. System monitoringu i oceny realizacji programu			str. 116

2.11. Streszczenie								str. 117

2.12. Wykaz materiałów źródłowych					str. 119

Mapa Gminy Odrzywół

### CZĘŚĆ I

### Gminny Program Ochrony Środowiska

Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Gminny Program Ochrony Środowiska opracowywany jest w oparciu o szereg przepisów prawnych, z których najważniejsze to:

- ustawa o samorządzie gminnym

- ustawa „Prawo ochrony środowiska”

- ustawa o ochronie przyrody

- ustawa o odpadach

- ustawa o otrzymaniu czystości i porządku w gminie

- ustawa o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw

- ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- ustawa „Prawo wodne”

- ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

- ustawa „Prawo budowlane”

- ustawa „Prawo geologiczne i górnicze”

- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

- ustawa o lasach

- i przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw

oraz w oparciu o dokumenty:

- II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, 2000 r.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  2010 – Ministerstwo Środowiska, 2006 r.

- Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011-2014 (aktualizacja)

- Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.

- Polityka energetyczna Polski do 2025 roku

- Polityka Leśna Państwa

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. (aktualizacja)

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja)

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu przysuskiego

- Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu przysuskiego

- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół

I    GMINA ODRZYWÓŁ

# Podstawy i cel opracowania

Ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz „Ustawa o odpadach” nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu Ochrony Środowiska” oraz „Planu Gospodarki Odpadami”. Dla samorządu gminy ustawodawca określił termin opracowania w/w dokumentów na 
30 czerwca 2004 r. oraz ustalił konieczność aktualizacji dokumentów w cyklu 
4-letnim. Program był opiniowany przez samorząd wojewódzki oraz samorząd powiatowy.

Pierwszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół przygotowany w wyniku realizacji wymogów ustawowych został zatwierdzony przez Radę Gminy w Odrzywole 28 lutego 2005r. uchwałą Nr XXI/156/2005 i obejmował zadania krótkoterminowe (2004-2007) 
i długoterminowe (2007-2011). Niniejszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska 
i gospodarki odpadami na terenie Gminy Odrzywół i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2005r.

Celem programu jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska naturalnego oraz stanu gospodarki odpadami w gminie oraz określenie kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska.

1.2. Warunki geofizyczne gminy

Gmina Odrzywół położona jest w północnej części powiatu przysuskiego i w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego.

Gmina graniczy z:

- od południa z gminą Rusinów (powiat przysuski) i gminą Drzewica (powiat opoczyński, woj. łódzkie);

- od północy z gminą Nowe Miasto nad Pilicą (powiat grójecki);

- od wschodu z gminą Klwów (powiat przysuski);

- od zachodu z gminami Poświętne i Rzeczyca (powiat opoczyński, woj. łódzkie).

Gminną sieć osadniczą tworzy  16 sołectw (23 miejscowości).

Gmina Odrzywół zajmuje powierzchnię 99 km2, ludność to 4240 mieszkańców (stan na 31.12.2007). Gęstość zaludnienia wynosi 43 osoby/km². Użytki rolne stanowią około 62% (6042 ha), lasy i grunty leśne około 24 % powierzchni ogólnej gminy. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Socjalne potrzeby ludności zaspokajają m.in. ośrodek zdrowia, apteka, ośrodek pomocy społecznej, oddział banku, urząd pocztowy, biblioteki, szkoły. Elementy systemu przyrodniczego o znaczeniu regionalnym reprezentują na obszarze gminy większe zespoły leśne (gmina leży w obszarze krajobrazu chronionego).

1.2.1. Położenie i rzeźba terenu

Gmina Odrzywół położona jest w widłach rzek Drzewiczki i Pilicy. Siedziba gminy mieści się w Odrzywole w odległości 45 km na zachód od Radomia. Naturalną granicę na północy z gminą Nowe Miasto stanowi rzeka Pilica. Przez teren Gminy przepływa mała rzeczka Korczanka, zbiegająca się z Drzewiczką w Odrzywole. Od strony zachodniej do terenu gminy przylegają duże tereny leśne-Lasy Spalskie i Opoczyńskie. Powierzchnię znacznej części gminy pokrywają utwory czwartorzędowe zalegające bezpośrednio na utworach mezozoicznych. Im bardziej na północ, tym głębiej zalegają utwory jurajskie schodząc nawet do kilkudziesięciu metrów poniżej powierzchni terenu w dolinie rzeki Pilicy. W rejonie tarasu zalewowego Pilicy, miejscowo odsłaniają się wapienie, koło Odrzywołu w skarpie Pilicy ukazują się iłołupki.

W dolinach Pilicy i Drzewiczki występują piaski rzeczne terasów akumulacyjnych o zróżnicowanej miąższości dochodzącej nawet do kilku metrów. W wielu miejscach na piaskach rzecznych lub wodnolodowcowych zalegają piaski eoliczne budujące pola piasków przewianych i wydmy.

1.2.2. Warunki klimatyczne

Obszar gminy Odrzywół leży w strefie przejściowej pomiędzy nizinami a pasem wyżyn.

- średnia roczna opadu atmosferycznego wynosi 500-650 mm.

- średnia ilość dni w roku z przymrozkami wynosi 100-118, dni mroźnych 30-50.

- średnie roczne temperatury wahają się od + 7,5o do + 8,5o

- okres wegetacyjny trwa od 210 do 217 dni w roku.

Wpływ na warunki klimatyczne - szczególnie wilgotnościowe i termiczne w znacznej mierze wywiera rozległa dolina Pilicy. Przeważająca część terenu posiada korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju osadnictwa i rolnictwa. W sąsiedztwie lasów panują dogodne warunki klimatyczne sprzyjające rozwojowi funkcji rekreacyjnej, w tym budownictwa wypoczynkowego.

1.2.3. Hydrografia

Teren gminy Odrzywół  leży w zlewni środkowej Wisły i jej lewobrzeżnego dopływu Pilicy. Większa część gminy położona jest w dorzeczu Drzewiczki i jej dopływu Korczanki, jedynie Kołcznica, płynąca w północnej części obszaru gminy wpływa bezpośrednio do Pilicy. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, za wyjątkiem obszaru centralnego gminy, który tworzy dział wodny między Drzewiczką i Pilicą.

Na terenie gminy zlokalizowane są dwa zbiorniki retencyjne. Pierwszy o powierzchni lustra wody 3,5 ha, znajduje się w Łęgonicach Małych. Drugi zbiornik retencyjny umiejscowiony jest w Odrzywole. Jego lustro wody ma powierzchnię 5,5 ha. Zbiornik ten pełni również funkcje rekreacyjną.

Zbiorniki przeciwpożarowe w gminie Odrzywół

| Miejscowość | Powierzchnia lustra wody w ha |
| --- | --- |
| Kamienna Wola | 0,46 |
| Wysokin | 0,15 |
| Różanna | 0,12 |

*www.odrzywol.ug.gov.pl

1.2.4. Obszary chronione

Wysokie walory naturalne gminy zostały potwierdzone objęciem całego terenu Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina Pilicy i Drzewiczki. Występują tu wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach stwarzające zarazem możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Północna część gminy objęta jest programem Natura 2000 - Dyrektywa Ptasia.

Na terenie Gminy Odrzywół projektowany jest rezerwat "Przerwa". Rezerwat ten w północnej części gminy ma obejmować swym zasięgiem fragment korytarza rzeki wraz z wyspą. Wokół rezerwatu zaprojektowano otulinę obejmującą fragment starorzecza i przyległych łąk. Cały teren projektowanego rezerwatu znalazł się w granicach dwóch obszarów chronionych - OChK doliny Pilicy i Drzewiczki oraz Spalskiego Parku Krajobrazowego.

Do najcenniejszych gatunków lęgowych należą:

- rybitwy białoczelne,

- siweczka obrożna,

- rybitwa zwyczajna,

- siweczka rzeczna.

Spośród roślin naczyniowych na terenie rezerwatu i jego otulinie stwierdzono:

- niezapominajkę błotną,

- krwiściąg mniejszy,

- pszoniak drobnokwiatowy,

- zawciąg pospolity.

Ochrona gatunkowa roślin

Pod ochroną całkowitą są:

- widłak (Lycopodium),

- grążel żółty (Nuphar luteum),

- storczyk (Dactylorhiza).

Pod ochroną częściową są:

- bagno zwyczajne (Ledum palustre),

- konwalia majowa (Convallaria maialis),

- kacanki piaskowe (Helichrysum arenarium).

Ochrona gatunkowa zwierząt

Na terenie gminy Odrzywół stwierdzono występowanie, co najmniej 28 gatunków ssaków, z czego 11 gatunków objętych jest ochroną prawną. Spośród ptaków 132 gatunki ze 141 stwierdzonych na terenie gminy - jest objęte ochroną. W Polskiej Czerwonej Księdze umieszczone zostały trzy gatunki: Z chronionych gadów na terenie gminy występuje tylko jaszczurka zwinka.

1.3. Ogólna charakterystyka Gminy Odrzywół

Gmina Odrzywół położona jest w województwie mazowieckim, w jego południowo-zachodniej części, w powiecie przysuskim. Od strony południowej i zachodniej graniczy z województwem łódzkim i jego powiatem opoczyńskim.

Gmina posiada duże walory przyrodniczo - krajobrazowe. Liczba mieszkańców podlega wahaniom przy tendencji spadkowej. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 43 osoby/km².

1.3.1. Demografia i mieszkalnictwo

Dane statystyczne dotyczące demografii i mieszkalnictwa przedstawiają poniższe zestawienia:

Liczbę ludności gminy Odrzywół przedstawia poniższa tabela:

| Lata | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 4198 | 4281 | 4223 | 4334 | 4240 |

* wg danych Urzędu Gminy Odrzywół

Ruch naturalny ludności gminy w latach 2005 – 2007 przedstawia zestawienie:

| Rok | Zgony | Zameldowania na pobyt stały | Wymeldowania | Urodzenia | Małżeństwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 51 | 44 | 87 | 42 | 35 |
| 2006 | 44 | 44 | 93 | 33 | 37 |
| 2007 | 60 | 84 | 91 | 36 | 59 |

# *  wg danych Urzędu Gminy Odrzywół

Liczbę mieszkańców gminy w latach 2003-2007 przedstawia wykres:

Przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych (w nawiasie w ‰) gminie Odrzywół:

| Lata | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyrost | - 9 (-2,13) | -7 (-1,67) | - 8 (-1,94) |

*wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007

Liczba mieszkań i powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Odrzywół:

| 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) |
| 1392 | 100717 | 1392 | 100717 | 1396 | 101227 |

* wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007

# Wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych kształtują się następująco:

| Przeciętna | Gmina Odrzywół | Powiat Przysuski | Subregion Radomski | Województwo Mazowieckie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba izb w 1 mieszkaniu | 3,45 | 3,50 | 3,55 | 3,51 |
| Osób w 1 mieszkaniu | 3,96 | 3,22 | 3,18 | 2,72 |
| Osób na 1 izbę | 0,86 | 0,92 | 0,89 | 0,78 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | 72,5 | 72,9 | 70,5 | 67,5 |
| Powierzchnia użytkowa na 1 osobę (m2) | 24,5 | 22,7 | 22,2 | 24,8 |

# * wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007

Przeciętna liczba osób w jednym mieszkaniu wynosi 3,96 i jest wyższa niż ta sama liczba w powiecie i w województwie. Średnia powierzchnia mieszkania w gminie wynosi 72,5 m2, a powierzchnia użytkowa, przypadająca na jedną osobę  24,5 m2  - jest mniejsza od powierzchni użytkowej dla powiatu.

# 1.3.2. Infrastruktura techniczna gminy Odrzywół

# Podstawowe wskaźniki dotyczące infrastruktury technicznej na terenie gminy Odrzywół przedstawiają poniższe zestawienia:

Stan sieci wodociągowej w gminie:

Ujęcia wody:

| Nazwa wodociągu | Rodzaj uzdatniania | Wydajność w m³/h | Długość sieci wodociągowej w km | Liczba gospodarstw i posesji posiadających przyłącza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odrzywół | podchloryn sodu | 9 | 12 | 642 |
| Łęgonice | podchloryn sodu | 24,5 | 8 | 87 |
| Kłonna | podchloryn sodu | 66 | 18 | 152 |
| Ossa | podchloryn sodu | 23 | 16 | 203 |
| Lipiny | podchloryn sodu | 17 | 11 | 87 |
| Dąbrowa | podchloryn sodu | 17 | 32 | 257 |
|  |  | RAZEM: | 97 | 1428 |

# *  wg danych Urzędu Gminy w Odrzywole

# Stan sieci drogowej w gminie Odrzywół:

| Drogi | Długość (km) | Nawierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | ulepszona | nieulepszona |
| Krajowe | 8,3 | 8,3 | - |
| Wojewódzkie | 9,8 | 9,8 | - |
| Powiatowe | 33,7 | 20,9 | 12,8 |
| Odrzywół - ulice | 7,3 | 7,3 | - |
| Ogółem: | 59,1 | 46,3 | 12,8 |

# W aspekcie komunikacyjnym największe znaczenie dla gminy Odrzywół ma droga krajowa nr 48 (Łódź - Tomaszów Mazowiecki - Radom) - 12 km w gminie Odrzywół oraz droga wojewódzka nr 728 (Końskie - Warszawa) - 8,3 km w gminie Odrzywół. Ponadto gminę wewnątrz jak i z sąsiednimi gminami, powiatami i województwami łączy sieć dróg powiatowych i gminnych, stanowiąc dopełnienie całości układu komunikacyjnego.

# Droga krajowa nr 48 - prowadząca od międzynarodowej trasy E67 (polska numeracja: DK8) z Tomaszowa Mazowieckiego w kierunku wschodniej granicy Polski, do której jednak nie dobiega. Przebiega przez województwa: łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Jest ważnym połączeniem dla południowego Mazowsza oraz zachodniej Lubelszczyzny, ponieważ łączy (za pośrednictwem innych dróg) Łódź z Lublinem bez przejazdu przez Radom lub Warszawę, co przyspiesza znacznie przejazd.

# Droga wojewódzka nr 728 - droga wojewódzka w województwie mazowieckim, łódzkim i w świętokrzyskim o długości 158 km łącząca Grójec z DK7 w Jędrzejowie. Droga przebiega przez powiaty: grójecki, opoczyński, przysuski, konecki, kielecki i jędrzejowski. W gminie Odrzywół biegnie na długości 9 km.

# Drogi gminne - łączna długość dróg gminnych wynosi 47,42 km - są to głównie drogi tłuczniowe oraz gruntowe. Ruch tranzytowy przebiega głównie na trasie Radom - Tomaszów Mazowiecki oraz Grójec - Końskie.

# Wykaz dróg gminnych:

| L.p. | Nr drogi | Kierunek | Długość (km) | Nawierzchnia | Stan nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 330401 W | Ossa - Kolonia Ossa - Wandzinów - Lipiny-Badulki | 7,400 | asfaltowa | dobry |
| 2. | 330402 W | Kłonna - Kamienna Wola - Las Kamiennowski | 4,700 | żwirowa | zły |
| 3. | 330403 W | Mysłakowice Kolonia - Domaniewice | 0,700 | Z tłucznia | dobry |
| 4. | 330404 W | Radzice – Walerianów - Ossa | 1,750 | żwirowa | zły |
| 5. | 330405 W | Domaszno – Kłonna - Janówek | 5,900 | asfaltowa, piaszczysta | dobry zły |
| 6. | 330406 W | Dąbrowa– Różanna – Łęgonice Małe – gr. Gminy Nowe Miasto n/Pilicą | 7,750 | 1200m asfalt + żwirowa | dobry/zły |
| 7. | 330407 W | Nieznamierowice – Jelonek – Nowy Świat – Odrzywół - Janówek | 3,400 | piaszczysta/żwirowa | zły |
| 8. | 330408 W | Odrzywół ul. Wspólna | 0,500 | asfaltowa | dobry |
| 9. | 330409 W | Odrzywół ul. Polna | 0,700 | asfaltowa | dobry |
| 10. | 330410 W | Odrzywół ul. Praga | 0,800 | asfaltowa | dobry |
| 11. | 330411 W | Odrzywół ul. Ogrodowa | 0,250 | asfaltowa | dobry |
| 12. | 330412 W | Odrzywół ul. Łąkowa | 0,900 | asfaltowa | dobry |
| 13. | 330413 W | Odrzywół ul. Kościelna | 0,150 | asfaltowa | dobry |
| 14. | 330414 W | Wysokin ul. Ogrodowa | 0,800 | asfaltowa | dobry |
| 15. | 330415 W | Wysokin ul. Brzeska | 0,500 | asfaltowa | dobry |
| 16. | 330416 W | Wysokin ul. Wesoła | 1,000 | asfaltowa | dobry |
| 17. | 330417 W | Wysokin ul. Polna | 0,300 | asfaltowa | dobry |
| 18. | 330418 W | Wysokin ul. Źródłowa | 0,200 | asfaltowa | dobry |
| 19. | 330419 W | Ceteń | 1,200 | asfaltowa | dobry |
| 20. | 330420 W | Drążno – Górki (Drążno) dz. ew. w miejsc. Jelonek nr 97 | 2,050 | piaszczysta | zły |
| 21. | 330421 W | Nieznamierowice gr. Gminy – Jelonek (dz. ew. w miejsc. Jelonek) | 2,400 | piaszczysta | zły |
| 22. | 330422 W | od dz. Nr 97 do powiatowej (do dz. 202) dz. ew. w miejsc. Jelonek | 0,240 | piaszczysta | zły |
| 23. | 330423 W | od dz. Nr 202 do dz. Nr 154 (dz. ew. w miejsc. Jelonek nr 180) | 0,150 | piaszczysta | zły |
| 24. | 330424 W | od dz. Nr 180 do Nr 74 (dz. ew. w miejsc. Jelonek 154) | 0,750 | piaszczysta | zły |
| 25. | 330425 W | od dz. Nr 74 do Nr 54 (dz. ew. w miejsc. Jelonek Nr 73) | 0,100 | piaszczysta | zły |
| 26. | 330426 W | od dz. Nr 73 do rzeki (dz. ew. w miejsc. Jelonek Nr 54) | 0,250 | piaszczysta | zły |
| 27. | 330427 W | od dz. Nr 97 do granicy z gruntami wsi Drążno (dz. w miejsc. Jelonek nr 477) | 0,850 | piaszczysta | zły |
| 28. | 330428 W | od dz. Nr 74 do rzeki (dz. ew. w miejsc. Jelonek nr 56) | 0,100 | piaszczysta | zły |
| 29. | 330429 W | od dz. Nr 54 do rzeki (dz. ew. w miejsc. Jelonek Nr 20) | 1,400 | piaszczysta | zły |
| 30. | 330430 W | między działką nr 83 i nr 85 (dz. ew. w miejsc. Jelonek nr 84) | 0,130 | piaszczysta | zły |
| 31. | 330431 W | między działką nr 66 i nr 68 (dz. ew. w miejsc. Jelonek Nr 67) | 0,100 | piaszczysta | zły |

# Komunikacja publiczna

# W ramach środków komunikacji publicznej mieszkańcy gminy mogą korzystać z autobusów PKS. Komunikacja publiczna nie obsługuje następujących miejscowości: Wandzinów, Stanisławów, Różanna, Dąbrowa, Myślakowice, Myślakowice Kolonia, Łęgonice Małe, Jelonek, Janówek, Dębowa Góra, Kolonia Kłonna, Walerianów.

# Alternatywą dla mieszkańców są prywatni przewoźnicy oferujący przewozy osobowe. Pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności na terenie gminy Odrzywół uzyskało trzy firmy:

# "Zbyszko-LP" - Zbigniew Wiaderny

# "Comfort Lines sp. z o.o."

# "PKS Końskie"

# Mosty
Na terenie gminy znajduje się pięć mostów:

# Odrzywół – 3

# Wysokin – 1

# Łęgonice Małe - 1

# 1.4. Działalność Samorządu Gminy w latach 2004 - 2007

Dochody gminy Odrzywół w latach 2004 – 2007 przedstawia poniższe zestawienie:

# Struktura dochodów budżetu gminy w latach 2004-2007 (w  tys. zł):

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody własne | 1278 | 1310 | 1335 | 1138 |
| Udziały w podatkach | 356 | 396 | 492 | 648 |
| Subwencja | 4501 | 4599 | 5146 | 5291 |
| Dotacje | 1355 | 1162 | 3659 | 2438 |
| RAZEM | 7490 | 7467 | 10632 | 9515 |

# *  wg danych Urzędu Gminy w Odrzywole

# Najistotniejszą grupę dochodów gminy stanowią dotacje i subwencje. Otrzymywane od państwa kwoty subwencji rosną i dzięki nim gmina może pozwolić sobie na inwestycje. Stosunkowo wysoki jest również udział gminy w podatkach.

# WYDATKI

Wykonanie wydatków gminy w latach 2004 – 2007 przedstawia poniższe zestawienie:

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem | 7066 | 8563 | 11964 | 9428 |
| Wydatki inwestycyjne | 1504 | 2159 | 4289 | 1389 |

*wg danych Urzędu Gminy w Odrzywole

1.5. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska

Działania inwestycyjne samorządu gminy Odrzywół z zakresu ochrony środowiska dotyczyły głównie budowy wodociągów, kanalizacji i studni głębinowych.

Nakłady na ochronę środowiska w latach 2004-2007 w Gminie Odrzywół (według najważniejszych inwestycji) przedstawia poniższa tabela:

| Charakterystyka | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska [tys. zł] | 150 | 1641 | 489 | 240 |
| Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w przeliczeniu na 1-go mieszkańca [w zł] | 35 | 389 | 113 | 57 |

* wg danych Urzędu Gminy w Odrzywole

Inwestycje w przedstawionych latach dotyczyły głównie finansowania przez gminę:

- rok 2004

- budowa kanalizacji sanitarnej – 128 tys. zł;

- budowa sieci wodociągowej – 22 tys. zł;

- rok 2005

- budowa kanalizacji sanitarnej – 1477 tys. zł;

- budowa sieci wodociągowej – 14 tys. zł;

- budowa studni głębinowej – 102 tys. zł;

- budowa kotłowni ekologicznej – 23 tys. zł;

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 25 tys. zł;

- rok 2006

- budowa kanalizacji sanitarnej – 121 tys. zł;

- budowa sieci wodociągowej – 294 tys. zł;

- budowa studni głębinowej – 74 tys. zł;

- rok 2007

- budowa kanalizacji sanitarnej – 240 tys. zł.

W 2005 i 2006 roku na gospodarkę wodną przeznaczono:

| Charakterystyka | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Województwo | Powiat | Gmina | Województwo | Powiat | Gmina |
| Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodną [tys. zł] | 232.624,9 | 1796,5 | 101,0 | 244.363,2 | 3850,2 | 64,0 |
| Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodną w przeliczeniu na 1-go mieszkańca [w zł] | 45,10 | 40,90 | 23,92 | 47,25 | 88,04 | 15,48 |

* wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007

### II  DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA

2.1. Powietrze atmosferyczne

2.1.1. Przepisy prawne

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na mocy ustawy „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. z Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) dokonuje corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu we wszystkich strefach województwa. Klasyfikacja stref jest dokonywana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 281) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, wydzielając następujące klasy stref:

- Klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych.

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji.

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych.

2.1.2. Pomiary zanieczyszczenia powietrza

Roczna ocena jakości powietrza za 2007 r. została wykonana w oparciu o nowy układ stref określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008r. w sprawie stref. Według zapisów ww. rozporządzenia w województwie mazowieckim klasyfikacje wykonuje się w 18 strefach: 4 powiatach grodzkich (miasto Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka), 5 powiatach ziemskich (legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, wołomiński), 8 obszarach łączonych z kilku powiatów (strefa ciechanowsko-mławska, kozienicko-grójecka, ostrołęcko-ostrowska, płocko-płońska, pruszkowsko-żyrardowska, radomsko-zwoleńska, siedlecko-mińska, warszawsko-sochaczewska oraz w Aglomeracji Warszawskiej. Cały powiat przysuski ze względu na podział stref dla SO2, NO2, PM10, CO, benzenu, ołowiu, As, Ni, Cd i B/a/P przydzielony został do strefy radomsko-zwoleńskiej. Natomiast ze względu na podział stref dla O3 należy do strefy mazowieckiej.

W 2007r. zakres oceny jakości powietrza w strefach  został poszerzony o arsen, nikiel, kadm, i benzo/a/piren, czyli zanieczyszczenia objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.

Klasyfikacja strefy radomsko-zwoleńskiej według parametrów, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia:

| Nazwa strefy: radomsko-zwoleńska | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | Ni | As | Cd | B/a/P |
| Rok 2007 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C |

*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2007 rok”

Klasyfikacja strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla substancji ozon troposferyczny:

| Nazwa strefy: mazowiecka | Klasa ogólna strefy dla– ozonu troposferycznego O3 |
| --- | --- |
| Rok 2007 | C |

*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. 
Raport za 2007 rok”

Klasyfikacja strefy radomsko-zwoleńskiej według parametrów, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin:

| Nazwa strefy: radomsko-zwoleńska | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | Ni | As | Cd | B/a/P |
| Rok 2007 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C |

*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2007 rok”

Klasyfikacja strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla substancji ozon troposferyczny:

| Nazwa strefy: mazowiecka | Klasa ogólna strefy dla– ozonu troposferycznego O3 |
| --- | --- |
| Rok 2007 | A |

*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. 
Raport za 2007 rok”

2.1.3. Źródła zanieczyszczeń powietrza

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Odrzywół są:

- Procesy technologiczne i procesy energetycznego spalania paliw (na terenie gminy funkcjonują kotłownie komunalne)

- Emisja komunikacyjna (ze względu na znaczne natężenie ruchu pojazdy przemieszczające się drogą krajową nr 48 oraz wojewódzką nr 728 są podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza)

- Emisja niska (większość indywidualnych gospodarstw domowych ogrzewanych jest z własnych  kotłowni węglowych lub pieców)

- Emisje uciążliwych zapachów (składowisko odpadów komunalnych)

Wykaz obiektów mogących pogorszyć stan środowiska:

| Rodzaj obiektu | Ilość |
| --- | --- |
| Składowisko odpadów komunalnych | 1 |
| Ubojnie zwierząt | 1 |
| Garbarnie i zakłady uszlachetniania skór | 1 |
| Stacje paliw płynnych | 5 |
| Oczyszczalnie ścieków | 1 |
| Stacje obsługi samochodów | 3 |
| Piekarnie | 7 |
| Ośrodki zdrowia | 1 |
| Szkoły gminne | 3 |
| Kotłownie komunalne | 4 |
| Razem | 27 |

* wg danych Urzędu Gminy w Odrzywole

2.1.4. Wnioski

Strefa radomsko-zwoleńska, do której należy gmina Odrzywół, w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2007r. otrzymała klasę C ze względu na przekroczenie poziomu docelowego dla benzo/a/pirenu według kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin. Na obszarze całego województwa (strefa mazowiecka) wystąpiło również przekroczenie poziomu docelowego dla ozonu według kryterium ochrony zdrowia, w wyniku klasyfikacji strefa mazowiecka, do której należy gmina Odrzywół (bez Aglomeracji Warszawskiej) otrzymała klasę C. W związku z powyższym istnieje ustawowy wymóg opracowania Programów Ochrony Powietrza:

- dla benzo/a/piranu (cały obszar województwa),

- dla ozonu (strefa mazowiecka bez Aglomeracji Warszawskiej)

Dla pozostałych zanieczyszczeń, dla których określone są poziomy docelowe (arsen, kadm, nikiel oznaczone w pyle PM10) normy były dotrzymane.

2.2. Hałas

2.2.1. Wprowadzenie

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.), reguluje przepisy dotyczące klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw są wyrazem nowej, spójnej z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony środowiska. W odniesieniu do zagadnień akustycznych, wspomniane akty prawne dostosowują przepisy polskie do regulacji UE, w szczególności znajdującej podstawę prawną w regulacjach zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku ( 2002 / 49 / EC).

Podstawę prawną określenia wymogów w zakresie emisji hałasu maszyn 
i urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń stanowi rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Z dnia 7 sierpnia 2003 r., nr 138, poz. 1316) oraz  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r., nr 32, poz. 223).  Ponadto przepisy określają  również dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w zależności od przeznaczenia danego terenu podlegającego ochronie m.in. dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego czy też dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielu innych, co zostało określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., 
nr 120, poz. 826). Metody pomiarów mocy akustycznej określa 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z dnia 
30 grudnia 2004 r., nr 283, poz. 2842).

Hałas - dźwięk określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający w danych warunkach (zależy od fizycznych parametrów dźwięku, od nastawienia odbiorcy).

Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu dokonywana jest przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku wyrażonego w dB. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826) określa:

Laeqdop = 55 dB dla pory dziennej (od  6oo - 22oo )

Laeqdop = 45 dB dla pory nocnej (od 22oo - 6oo )

2.2.2 Pomiary hałasu

Ocena stanu akustycznego środowiska prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, a realizowana jest przez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska, takie jak pozwolenia, programy ochrony środowiska,  w tym programy ochrony przed hałasem. Dokonywane pomiary i oceny mają umożliwiać wyznaczanie obszarów o ponad normatywnym poziomie hałasu, na których należy skoncentrować działania naprawcze.

Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych oraz 
instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do tego rodzaju hałasu zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne). Taki hałas ma  charakter lokalny. Na terenie gminy Odrzywół nie prowadzono pomiarów hałasu.

2.2.3. Źródła hałasu

Hałas komunikacyjny

Źródłem hałasu na terenie gminy Odrzywół jest przede wszystkim transport drogowy. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 48 i wojewódzka nr 728.

Hałas zwany powszechnie „komunikacyjnym” jest zjawiskiem 
o tendencjach wzrostowych, uzależnionym od takich czynników jak: wskaźnik presji motoryzacji, gęstość sieci dróg i odległość terenów stale zamieszkiwanych od dróg o dużym natężeniu.

Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych 
z ruchem pojazdów i parametrami drogi. Do najważniejszych z nich należą:

- natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie komunikacyjnym,

- struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych),

- średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny,

- płynność ruchu,

- rodzaj i stan nawierzchni.

Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach
klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych.

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, że na terenie gminy utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Przyczyną wzrostu uciążliwości jest również zła jakość nawierzchni dróg.

Hałas przemysłowy

Na ternie gminy Odrzywół nie występują zakłady uciążliwe, które zawierają systemy wentylacyjne i urządzenia technologiczne.

Na terenie gminy istnieje jedynie sieć usługowa. Znajdują się tutaj niewielkie zakłady rzemieślnicze mechaniki pojazdowej, remontowo-budowlane, ciesielsko-stolarskie, zakłady usług transportowych, instalatorstwo energetyczne, zakłady szewskie, piekarnie oraz sieć sklepów spożywczo-przemysłowych i niewielkich zakładów usługowych dla ludności.

Hałas przemysłowy nie stwarza większych problemów mieszkańcom gminy ze  względu na niewielkie rozmiary źródeł tego rodzaju hałasu.

2.2.4 Wnioski

Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze gminy Odrzywół, jest komunikacja drogowa. Z uwagi na zwiększającą się liczbę pojazdów mechanicznych natężenie hałasu będzie stopniowo wzrastać.

Pozostałe źródła hałasu nie są zbyt uciążliwe z racji braku dużych skupisk zakładów przemysłowych lub innych mogących niekorzystnie wpływać na klimat akustyczny gminy.

2.3. Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa

2.3.1. Wprowadzenie

Teren gminy leży w widłach rzek Pilicy i Drzewiczki. Pilica jest rzeką graniczną na niewielkim, kilkukilometrowym odcinku z gminą Nowe Miasto n/Pilicą. Najwyższe stany wód obserwuje się na wiosnę. Tereny zalewowe (zagrożone "wodą stuletnią") związane są z Pilicą i Drzewiczką.

Przez teren gminy przepływają również niewielkie rzeczki: Korczanka i Kołcznica.

2.3.2. Wody powierzchniowe

W obrębie gminy Odrzywół nie prowadzi się monitoringu czystości wód powierzchniowych. Punkt pomiarowy na Pilicy znajduje się powyżej Nowego Miasta, wody mają tam III klasę czystości. Punkt pomiarowy na Drzewiczce znajduje się tuż u jej ujścia do Pilicy, również poza obszarem  gminy. Według badań przeprowadzonych w 2007r. wody tej rzeki odpowiadały IV klasie czystości.

Podstawowym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych są  ścieki (surowe lub niedostatecznie oczyszczone) oraz spływ powierzchniowy z terenów rolniczych (głównie związków biogennych z nawożenia organicznego), co powoduje nadmierną ilość bakterii i związków azotowych. Do Drzewiczki odprowadza się ścieki z oczyszczalni w Odrzywole.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych wskutek nieracjonalnej gospodarki ich zasobami oraz odprowadzanie do nich ścieków nadal ogranicza ich znaczenie gospodarcze i turystyczne.

2.3.3. Wody podziemne

Na obszarze gminy Odrzywół występują wody podziemne związane z utworami wodonośnymi czwartorzędowymi i jurajskimi.

Zasadnicze znaczenie ma będący pod szczególną ochroną poziom wodonośny jury środkowej i górnej. Północno-wschodnia część gminy znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Polski GZWP nr 412 – Goszczewice, gdzie występują wody szczelinowo - porowe  w piaskowcach środkowojurajskich i wody szczelinowo – krasowe w osadach węglanowych jury górnej. Odwiercone studnie w  Odrzywole charakteryzują się wodami pod ciśnieniem hydrostatycznym, o dobrym składzie chemicznym (jedynie lokalnie zażelazione) i zróżnicowanych  wydajnościach (6,0 – 17,3 m3/h).

Wody czwartorzędowe występują na terenie całej gminy, związane są z utworami piaszczysto – żwirowymi, których miąższość wzrasta w strefach dolin rzecznych Pilicy i Drzewiczki. Wody tego poziomu pozostają w łączności hydraulicznej z wodami jurajskimi. Ujęte są w studni wierconej w Lipinach i Kłonnej (wydajność 3,6 – 21,6 m3/h) , gdzie charakteryzują się napięciem hydrostatycznym i dobrą jakością pod względem chemicznym, ale nadmiernym zanieczyszczeniem bakteriologicznym. Przed budową wodociągów ludność całej gminy zaopatrywała się w wodę z tego poziomu, który wykazywał duże wahania wodonośności i zanieczyszczenia (związki żelaza).

Najbardziej narażonymi na zanieczyszczenia są wody gruntowe (poziom czwartorzędowy holoceński i plejstoceński), występujące najpłycej i nie izolowane od powierzchni utworami trudno przepuszczalnymi, są one zasilane intensywnie przez infiltrujące opady atmosferyczne, mają kontakt z ciekami o różnym stanie sanitarnym i niestety najczęściej kontakt hydrauliczny z  wodami głębszych poziomów jurajskich.

Wody podziemne  z powodu ich użytkowego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia jakości zostały objęte monitoringiem. Punkt obserwacyjny monitoringu krajowego GZWP Goszczewice – Szydłowiec znajduje się w Klwowie. Jakość tych wód w latach 2006-2007 odpowiadała III klasie czystości.

Na terenie gminy Odrzywół nie występują punkty pomiarowe objęte monitoringiem krajowym i regionalnym.

2.3.4. Gospodarka wodno – ściekowa

2.3.4.1. Regulacje prawne gospodarki wodno - ściekowej

Gospodarka ściekowa regulowana jest Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku - w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134 poz. 1140). Zgodnie z art. 3 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, ścieki (substancje ciekłe, wprowadzone bezpośrednio lub za pomocą urządzeń kanalizacyjnych do wód ) zmieniają stan fizyczny, chemiczny lub biologiczny wód, działając niszcząco na świat roślinny lub zwierzęcy. Ścieki powstają w wyniku bytowania człowieka oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i rolniczej (ścieki bytowo – gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, wody opadowe, zanieczyszczenia, wody podgrzane, skażone promieniotwórczo i zasolone).

2.3.4.2. Sieć wodociągowa

Podstawowym źródłem zaopatrzenia gminy Odrzywół w wodę jest wodociąg grupowy oraz ujęcia indywidualne w części gminy. Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 97 km. Do sieci przyłączonych jest 1428 budynków. 
W gminie znajdują się następujące ujęcia wody:

- Odrzywół – ujęcie o wydajności 9 m³/h,

- Łęgonice - ujęcie o wydajności 24,5 m³/h,

- Kłonna - ujęcie o wydajności 66 m³/h,

- Ossa - ujęcie o wydajności 23 m³/h,

- Lipiny - ujęcie o wydajności 17 m³/h,

- Dąbrowa - ujęcie o wydajności 17 m³/h,

Wskaźnik długości sieci wodociągowej na 1 km2 powierzchni dla gminy Odrzywół wynosi 0,70 km/km2 i jest wyższy niż ten sam wskaźnik dla powiatu przysuskiego (0,61 km/km2).

2.3.4.3. System melioracyjny

Większe fragmenty łąk zmeliorowanych występują w rejonie Kolonii Myślakowice, oraz na wschód od Wielkopola i na zachód od Różannej.

W związku ze spadkiem poziomu wód gruntowych nie występuje obecnie potrzeba budowy urządzeń melioracyjnych. Istnieje natomiast pilna potrzeba oczyszczenia i pogłębienia cieku wodnego Korczanka oraz remont i renowacja infrastruktury melioracyjnej w miejscowości Kolonia Myślakowice.

2.3.4.4. Sieć kanalizacyjna

W ciągu ostatnich kilku lat sieć kanalizacyjna w gminie została znacznie rozbudowana. Obecnie jej długość wynosi 13,6 km. Liczba podłączeń do budynków wynosi 270 szt. Liczba mieszkańców bez dostępu do sieci kanalizacyjnej wynosi 3420, co stanowi prawie 81% wszystkich mieszkańców w gminie.

Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków. Jest ona umiejscowiona w Odrzywole. Jest to automatyczny reaktor biologiczny typu ARBF. F-150. Projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 150 m³/d.  Ścieki surowe na teren oczyszczalni dopływają grawitacyjnie oraz są dowożone taborem asenizacyjnym. Do pompowni trafiają także odcieki ze składowiska odpadów stałych. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Drzewiczka. Stan techniczny oczyszczalni ścieków ocenia się jako dobry.

2.3.4.5. Główne źródła zanieczyszczeń

Do głównych źródeł zanieczyszczeń istniejących na terenie gminy Odrzywół   należą:

- nieszczelne szamba,

- wykorzystywanie nieczynnych studni kopanych jako miejsc do odprowadzania ścieków komunalnych,

- odprowadzanie ścieków do rowów przydrożnych, cieków wodnych, na pola itp.,

- stosowanie nawozów chemicznych na terenach dolinnych w miejscach gdzie wody gruntowe zalegają płytko pod powierzchnią terenu oraz gruntach o większych spadkach w kierunku cieków wodnych,

- niekorzystny wpływ ładunku zanieczyszczeń  pochodzących ze pływów powierzchniowych,

- odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków z obiektów prowadzących działalność produkcyjną, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Ponadto istotnym problem stanowi duża dysproporcja pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.

2.3.5. Wnioski

Gmina Odrzywół posiada zasoby wodne o niezbyt dobrym stanie sanitarnym. Ścieki na terenie gminy w większości gromadzone są w przydomowych zbiornikach (szambach) i według zapotrzebowania wywożone do oczyszczalni w Odrzywole. Konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych zwiększających zasięg systemów kanalizacyjnych, a także oczyszczalni ścieków.

2.4. Odpady

2.4.1. Przepisy prawne

Obowiązek planowania gospodarki odpadami został sformułowany w uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.). Powszechna zasada gospodarowania odpadami (Rozdział 2 art. 5 Ustawy o odpadach) brzmi  „Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi”.

Zgodnie z Dyrektywą 91/156 EEC od roku 2002 w krajach Unii Europejskiej zabronione będzie składowanie odpadów bez wcześniejszego ich przetworzenia. Podstawowymi kierunkami działań będzie zmniejszanie ilości odpadów do wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów oraz stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiających odpady. Wizja unijnych składowisk przewiduje deponowanie odpadów wyłącznie przetworzonych, tzn. takich, w których zawartość frakcji organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa nie jest wyższa niż 6000 kJ/kg. Odpady organiczne powinny być w całości kompostowane.

2.4.2. Odpady niebezpieczne

Głównym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych na terenie gminy są: działalność medyczna i weterynaryjna, a także zużywanie urządzeń – akumulatory, baterie, świetlówki, sprzęt komputerowy, AGD, RTV, telefony komórkowe, wykorzystane chemikalia, farby, oleje, zużyte środki ochrony roślin, farmaceutyki, azbest.

Na terenie gminy odpady niebezpieczne od podmiotów gospodarczych odbierane są i wywożone do miejsc ich unieszkodliwiania przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie.

Istotne znacznie ma oddzielenie odpadów niebezpiecznych  ze strumienia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

Istotnym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami jest:

- właściwe unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych poprzez zorganizowanie punktu odbioru,

- rekultywacja  terenów po „dzikich” wysypiskach,

- rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów,

- szerzenie  edukacji ekologicznej.

2.4.3. Odpady z sektora gospodarczego

Podstawowym źródłem  powstawania odpadów w sektorze gospodarczym jest  działalność przemysłowa, rolnicza i usługowa (usług komunalnych i budowlanych). Na terenie gminy nie występują większe ilości odpadów tego typu. Istnieje natomiast szereg placówek  usługowych i produkcyjnych,  które  w efekcie swej działalności wytwarzają odpady przemysłowe. Nie jest jednak  możliwe określenie ich ilości, gdyż nie prowadzi się ewidencji. Odbiorem odpadów od poszczególnych wytwórców zajmują się wyspecjalizowane firmy na podstawie  indywidualnych umów.

2.4.4. Odpady komunalne

Dominującym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy jest składowanie. Gmina posiada własne urządzone składowisko odpadów, położone 2,5 km  na wschód od Odrzywołu. Gromadzone są tutaj niesegregowane odpady komunalne.

Powierzchnia całkowita składowiska wynosi 9595m2 , obwałowane jest 3245m2. Obiekt jest uszczelniony i zdrenowany, odcieki są wywożone do oczyszczalni w Odrzywole.

Odpady zmieszane pochodzące z gospodarstw domowych gromadzone są w pojemnikach o pojemności 120 l, które są odbierane raz w miesiącu przez firmę Hak i wywożone na składowisko w Odrzywole.

Odpady zmieszane pochodzące ze szkół gminnych, Urzędu Gminy i cmentarzy gromadzone są w kontenerach o pojemności 5,0 m³, skąd są odbierane przez komunalną jednostkę oczyszczania w Odrzywole, ul. Warszawska 53 
i wywożone na składowisko samochodem śmieciarką.

Od 2008r. realizowana jest poprzez wyspecjalizowaną firmę HAK z Piotrkowa Trybunalskiego, z którą Gmina Odrzywół ma podpisaną umowę. Selektywna zbiórka odpadów w gospodarstwach domowych prowadzona jest do 3 worków na:

- szkło,

- plastik (PET-y),

- makulaturę i metale.

Na terenie gminy organizowana jest również zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych. Brak jest selektywnej zbiórki odpadów do recyklingu organicznego, zbiórki odpadów niebezpiecznych i poremontowych.

2.4.5. Wnioski

Zdecydowana większość odpadów jest składowana na składowisku bez segregacji i bez odzysku surowców wtórnych (około 98%). Gmina prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, w wyniku której zbiera się około 2% odpadów. Istniejące składowisko odpadów w Odrzywole zabezpiecza potrzeby gminy tylko na kilka najbliższych lat.

2.5. Gleby

2.5.1. Wprowadzenie

Na stan gleb ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, m.in.: procesy erozyjne, emisja gazów i pyłów, oraz prowadzona gospodarka rolna (nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin). Niebagatelne znaczenie ma również świadomość ekologiczna użytkowników gruntów.

Struktura użytkowania gruntów w gminie Odrzywół:

| Powierzchnia ogólna | Użytki rolne | Lasy i grunty leśne | Pozostałe grunty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Razem | Grunty orne | Sady | Łąki i pastwiska |  |  |
| w ha |
| 9822 | 6042 | 5028 | 30 | 984 | 2200 | 1580 |
| w % |
| 100 | 61,5 | 83 | 0,5 | 16,5 | 22,4 | 16,1 |

*www.odrzywol.ug.gov.pl

Największe powierzchniowo tereny użytków rolnych w gminie zajmują grunty orne, mimo znaczącej ilości słabszych bonitacyjnie klas gleby. Gmina posiada również znaczne tereny leśne.

2.5.2. Typy gleb

Znaczną część obszaru gminy Odrzywół pokrywają gleby bielicowe, wytworzone na utworach piaszczystych. Zdecydowanie mało jest gleb brunatnych wyługowanych, które związane są z piaskami gliniastymi i glinami. Niewielką powierzchnię zajmują gleby czarne zdegradowane oraz mady piaszczyste i płytkie gleby organiczne, powstałe na torfach i murszach.

Najlepsze grunty orne na terenie gminy (gleby brunatne właściwe i czarne ziemie zdegradowane) występują w okolicy wsi Wysokie, Kłonna i Kolonia Ossa, gdzie uprawia się warzywa. Mady i gleby torfowe występują w dolinie Drzewiczki i Pilicy, są wykorzystywane jako łąki i pastwiska.

Klasyfikacja gleb

| Klasa gleb | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- |
| IIIb | 245 |
| IV | 1558 |
| V | 1946 |
| VI | 2820 |
| VIz | 361 |

*www.odrzywol.ug.gov.pl

Klasa gleb determinuje charakter upraw. Ogólna powierzchnia upraw zajmuje 2908 ha. Dominujący kierunek produkcji rolniczej (roślinnej) w gminie Odrzywół to uprawy zbóż (żyta) i ziemniaków oraz warzywnictwo w tunelach foliowych (papryka), owoce jagodowe (truskawki ), a w produkcji zwierzęcej hodowla trzody chlewnej, krów mlecznych i mięsnych, na bazie własnych pasz.

Na skutek skumulowania się kilku czynników takich jak: nienajlepszej jakości gleb, rozdrobnienia gospodarstw oraz uprawiania po sobie zbóż - zwiększenie plonów jest trudne do uzyskania.

2.5.3. Odczyn gleb

Badania odczynu gleb wykazały nadmierne ich zakwaszenie w całym rejonie radomskim. Gleby bardzo kwaśne stanowiące ponad 80% użytków posiadają powiaty zwoleński i szydłowiecki. Pozostała część rejonu z wyjątkiem powiatu lipskiego charakteryzuje się 60-80 % udziałem gleb kwaśnych. Ocenę stopnia zakwaszenia gleby wykonano na podstawie liczb granicznych obowiązujących w Stacjach Chemiczno-Rolniczych, opracowanych przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Oceniono także potrzeby wapnowania gleb oraz przeprowadzono wycenę zawartości przyswajalnych form makroelementów 
(P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu, Mn, Zn).

Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi jest stosunkowo niewielkie i kształtuje się na poziomie naturalnym. Istotnymi elementami wpływającymi na jakość gleb są zanieczyszczenia powietrza emitowane przez przemysł oraz środki komunikacji.

Zakwaszenie gleb wpływa nie tylko na zmniejszenie plonów, lecz także sprzyja przyswajaniu przez rośliny metali ciężkich, co wymusza zwiększenie nakładów na zabiegi agrotechniczne gleb - wapnowanie i nawożenie.

2.5.4. Monitoring gleb

Badania właściwości agrochemicznych gleb w Polsce prowadzi Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Wesołej. Wraz z 17 Okręgowymi Stacjami obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju. Obszarem przysuskim zajmuje się Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach.

Do zadań Stacji należy między innymi:

- wykonywanie analiza gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych;

- doradztwo w sprawach nawożenia;

- wykonywanie badań jakości nawozów;

- wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania nawozów;

- prowadzenie działalności szkoleniowej w powyższym zakresie.

2.5.5. Wnioski

Jakość gleb w Odrzywole nie jest najlepsza. Gleby klas od IV - VI zajmują powierzchnię 6324 ha, czyli ponad 64% całkowitej powierzchni gminy.

Konieczne jest nawożenie, wapnowanie i stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, ze względu na kwaśny odczyn gleb.

2.6. Surowce mineralne

2.6.1. Wprowadzenie

Kopalinami występującymi na terenie województwa mazowieckiego są głównie czwartorzędowe utwory okruchowe oraz trzeciorzędowe i czwartorzędowe surowce ilaste. Związane jest to czwartorzędowymi formami działalności lodowców bądź akumulacyjnej działalności rzecznej i procesów eolicznych. 
Gmina Odrzywół posiada złoża surowców skalnych w postaci piasków, żwirów i kamienia do utwardzania dróg.

2.6.2. Surowce naturalne gminy

Teren gminy Odrzywół jest bogaty w złoża piasku, żwiru oraz kamienia wykorzystywanego do utwardzania dróg. Wielkość złóż pisaku jest trudna do określenia, ponieważ występują one praktycznie na całym obszarze gminy. Jednym ze zdiagnozowanych i zmierzonych złóż jest złoże, "Kłonna" o zasobach ok. 3200 tys. ton na powierzchni 9,6 ha. To złoże jest położone na Obszarze Krajobrazu Chronionego i jest nieeksploatowane. Złoża żwiru i kamienia występują w okolicach miejscowości: Dębowa Góra, Dąbrowa, Stanisławów oraz Różanna. W przygotowaniu do eksploatacji jest kopalnia żwiru „Stanisławów” o powierzchni 14 ha.

Występujące w dolinach Pilicy i Drzewiczki złoża torfu, nie podlegają eksploatacji.

2.7. Pola elektromagnetyczne

Źródłem pól elektromagnetycznych są linie elektromagnetyczne wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400kV, oraz związane z nim stacje elektroenergetyczne.

Teren gminy w zakresie istniejącej zabudowy jest zelektryfikowany w 100 %.

Przez jej obszar przebiegają dwie linie średniego napięcia 15 kV do stacji transformatorowych. Łączna długość linii energetycznych napowietrznych i kablowych wynosi 95,843 km, w tym linia niskiego napięcia – 40,723 km, linia średniego napięcia – 46,12 km. Na terenie gminy znajduje się 41 stacji transferowych o napięciu 0,4/15kV.

System rozdzielczy i odbiorczy wraz z przyłączami na obszarze gminy, nie powoduje negatywnego oddziaływania elektromagnetycznego.

Telefoniczną obsługę mieszkańców gminy Odrzywół zapewniają dwie centrale. Jedna z nich znajduje się w budynku Urzędu Gminy. Abonentów zamieszkujących miejscowości: Łęgonice Małe, Kolonia Myślakowice, Myślakowice, Dąbrowa, Różanna – obsługuje centrala znajdująca się w Nowym Mieście nad Pilicą. Obecnie zapotrzebowanie na telefonię stacjonarną sukcesywnie maleje, ponieważ wypiera ją, co raz bardziej popularna sieć komórkowa - tańsza w eksploatacji oraz łatwiejsza w dostępie. Na terenie gminy znajduje się 1 maszt telefonii komórkowej w Odrzywole, przy ul. Radomskiej.

2.8. Przyroda

2.8.1. Wprowadzenie

Cały teren gminy Odrzywół położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pilicy i Drzewiczki. W granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu znalazła się cała dolina Pilicy wraz z jej dopływem Drzewiczką. Dolina Pilicy jest niezwykle urozmaicona krajobrazowo z licznymi punktami widokowymi na rozległą terasę zalewową rzeki, w której zachowały się zbiorowiska leśne rzadko spotykane w innych częściach Polski (fr. olsów i lasów łęgowych). O ile północny brzeg jest ubogi w kompleksy leśne, południowy ma ich bardzo wiele. Są to pozostałości dawnych puszcz: Pilickiej i Stromieckiej. Północny brzeg porastają zbiorowiska roślinności kserotermicznej z licznymi rzadkimi gatunkami.

2.8.2. Stan zasobów przyrody

Najciekawsze przyrodniczo na terenie gminy Odrzywół są doliny rzeczne – cenne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe charakteryzujące się dużą różnorodnością geomorfologiczną.

W Dolinie rzeki Pilicy występują fragmenty rzadko spotykanych zbiorowisk leśnych (olsy i łęgi), biocenotyczne łąki (61 zespołów i 10 zbiorowisk florystycznych), szuwary i bagna wzbogacone zadrzewieniami i zakrzewieniami, liczne cieki i oczka wodne. Jest to obszar bogaty                               i zróżnicowany faunistycznie, gniazduje tutaj około 140 gatunków ptaków, żyje 40 gatunków ssaków (w tym 11 gatunków nietoperzy) oraz 16 gatunków herpetofauny.

Dolina Drzewiczki zalesiona jest borami sosnowymi i niżej położonymi łęgami                 i olsami oraz łąkami zalewowymi z trzcinowiskami, turzycowiskami z kępami wierzb. Terenami wyróżniającymi się pod względem botanicznym są lasy                   w dolinie Drzewiczki na zachód od wsi Brzeski, „Moczary Osica” oraz fragmenty łąk koło Wielkopola. Bogatą faunę łęgową i liczne stanowiska grążela zaobserwowano  w starorzeczu koło Łęgonic Małych. Dolina rzeki jest silnie meandrująca, z odciętymi starorzeczami i wysokimi skarpami. Dolina stanowi ważny korytarz ekologiczny łączący obszar Świętokrzyski z Doliną Pilicy. Łąki zajmują ok. 8% powierzchni gminy Odrzywół. Większe fragmenty łąk zmeliorowanych występują w rejonie Kolonii Myślakowice, oraz na wschód od Wielkopola i na zachód od Różannej.

Dolina Pilicy

Część terenu gminy Odrzywół obejmuje obszar chroniony Natura 2000 - obszar chroniony „Dolina Pilicy” (kod obszaru PLB140003), o całkowitej powierzchni 35.356,3 ha, z czego na terenie gminy Odrzywół – 4.310,3 ha.

Obszar obejmuje 80-cio kilometrowej długości odcinek Pilicy, od Inowłodza a ujściem rzeki do Wisły. Koryto rzeki ma szerokość do 150 m, a dolina nie przekracza 5 km szerokości. Pilica silnie meandruje, tworząc liczne starorzecza, wyspy, ławice i łachy piaskowe. Północny skraj ostoi wyznacza skarpa, o względnej wysokości ok. 20 m., miejscami porośnięta murawami kserotermicznymi. Część południowa ostoi jest płaska, w wielu miejscach porośnięta głównie lasami iglastymi. Znaczną część doliny zajmują łąki i pastwiska. Niegdyś były to tereny zalewowe, lecz od czasu utworzenia Zbiornika Sulejowskiego, który zmniejszył przepływ wody w rzece o jedna czwartą, wylewy zdarzają się sporadycznie. W wielu miejscach spotyka się zarastające wierzbą i olszą lub zabagniające się obniżenia terenu. Zarastanie zaroślami wierzbowymi obserwuje się również na części zmeliorowanych łąk, których obecnie się nie użytkuje. Największe torfowisko, zwane Błotami Brudzewskimi, znajduje się w połudnowo-zachodniej części ostoi. W rejonie miejscowość Promna, znajduje się natomiast kompleks torfianek, a teren pomiędzy Gapinem a Grzmiącą porasta największy w ostoi kompleks leśny, w którym m.in. spotyka się siedliska łęgowe i olsy. Obszar jest uznawany za ostoje ptasią o randze krajowej. Stwierdzono tu występowanie 32 gatunków ptaków wymienianych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Jest to również miejsce występowania 11 gatunków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Ostoja ma duże znaczenie dla ptaków środowisk podmokłych. Odnotowano tu lęgi aż 56 gatunków ptaków związanych z takimi terenami. Na terenie ostoi do lęgów przystępuje ok. 7-10% krajowej populacji sieweczki obrożnej, 5-10% populacji piskliwca, 5% krwawodzioba, 2-4,5% dudka, ok. 2% rycyka i przynajmniej 1% krajowej populacji: bataliona, bączka, bąka, błotniaka stawowego, cyranki, czernicy, gąsiorka, lelka, nurogęsia, podróżniczka, rybitwy białoczelnej, rybitwy czarnej, sieweczki rzecznej, trzmielojada i zimorodka. W znacznych zagęszczeniach występują też bociany białe i czarne, krzyżówki, załuszniki, błotniaki łąkowe derkacze, jarzębatki kropiatki, lerki i świergotki polne. Ponadto w granicach obszaru odnotowano występowanie 2 gatunków ssaków i 6 gatunków ryb znajdujących się w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono też 575 gatunków roślin naczyniowych, z których 18 podlega ochronie prawnej. Na terenie ostoi występuje 9 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Dolina Dolnej Pilicy

Obszar obejmuje 80- kilometrowy, równoleżnikowo biegnący odcinek doliny Pilicy, szeroki na 1-5 km, pomiędzy Inowłodzem a Ostrówkiem-Mniszewem (ujście do Wisły) oraz dolinę Drzewiczki. Północną granicę obszaru stanowi stroma skarpa, o wysokości względnej do 20 m, miejscami pokryta roślinnością kserotermiczną. Część południowa doliny Pilicy jest płaska, w znacznym stopniu pokryta lasami. Rzeka na tym odcinku meandruje, tworząc liczne wysepki, łachy i ławice piasku. Niskie wyspy są nagie, wyższe porośnięte zaroślami wierzbowymi. Koryto Pilicy ma tu szerokość 100-150 m i łączy się z licznymi starorzeczami, zarośniętymi w różnym stopniu. Po wybudowaniu w 1973 r. zbiornika Sulejowskiego przepływ wody w rzece zmniejszył się o około 25%. Naturalne zalewanie doliny podczas wezbrań powodziowych należą do rzadkości, co ma wpływ na zmniejszenie nawodnienia doliny. Terasa zalewowa jest częściowo zmeliorowana, dominują na niej łąki i pastwiska o różnym stopniu wilgotności, zbiorowiska turzyc i trzcin. Wilgotne zagłębienia terenu porośnięte są wierzbami i olszą. Część łąk i pastwisk, w tym zmeliorowanych, na skutek braku użytkowania porasta krzewami i drzewami lub zabagnia się. W części południowo-zachodniej na powierzchni kilkuset ha rozciągają się tzw. Błota Brudzewskie, największe torfowisko w dolinie, zmeliorowane i osuszone w znacznej części w poprzednich latach. Na południu, w okolicy miejscowości Promna, występuje kompleks trofianek (ponad 16 ha). Na obrzeżu obszaru, po południowej stronie rzeki pomiędzy Gapinem i Grzmiącą rozciąga się największy i najcenniejszy kompleks leśny obejmujący zróżnicowane siedliska leśne, od boru świeżego poprzez lasy łęgowe do olsu jesionowego. W okolicach Duckiej Woli znajduje się kompleks leśny Majdan. Są to głownie lasy sosnowe na piaszczystych glebach oraz płaty drzewostanów liściastych z olszą i dębem, zajmujące bogate siedliska grądowe i bagienne. Dominującym typem użytkowania ziemi są tereny związane z rolnictwem, a lasy zajmują niewiele ponad 20% obszaru.

Zróżnicowana pod względem składu i wilgotności gleba, a także ekstensywne użytkowanie użytków zielonych stworzyły bardzo ciekawy, mozaikowy układ siedlisk, poczynając od kserotermicznych po bagienne. W ostoi utrzymują się duże kompleksy łąk. Obszar obejmuje pozostałości naturalnych lasów "spalskich", z których najcenniejsze są płaty starych dąbrów. W dolinie dobrze zachowały się także lasy łęgowe. Z tego obszaru podawanych jest 10 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 9 gatunków z Załącznika II tej dyrektywy. Ostoja charakteryzuje się bogatą florą - stwierdzono tu występowanie 575 gatunków roślin naczyniowych, w tym rzadkie, zagrożone i prawnie chronione. Dolina jest od 1984 r. zasiedlona przez bobry, a od połowy lat 1990 przez wydry. Pilica jest jedną z ważniejszych w Polsce rzek z punktu widzenia ochrony ichtiofauny (występuje tu 7 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Ostoja w znacznej części pokrywa się z OSOP Dolina Pilicy. Jest to ważna ostoja ptasia o randze krajowej K68. Występują tu co najmniej 32 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, oraz 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Tereny pod ochroną

Cały teren gminy Odrzywół położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pilicy i Drzewiczki.

Projektowany Rezerwat „Przerwa” – rezerwat ornitologiczny, na obszarze gmin: Odrzywół, Rzeczyca i Nowe Miasto, powierzchnia ok. 10 ha (wyspa, leżąca na Pilicy, koryto rzeki, starorzecza i  przylegające łąki). Cały ten obszar jest stanowiskiem lęgowym rybitwy białoczelnej i zwyczajnej oraz sieweczki rzecznej i obrożnej. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie i ochrona stanowisk rzadkich gatunków ptaków i roślin.

Projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Drzewiczki”                         z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi łąk zalewowych, lasów łęgowo – olsowych i borów sosnowych. Celem ochrony jest „dzikie” starorzecze i jego naturalna forma.

Projektowany użytek ekologiczny „Moczary Osica”, obejmujący naturalne ekosystemy zbiorników wodnych, szuwary, bagniska, torfowiska, leżące w dolinie Drzewiczki na wschód od Odrzywołu. W miejscach odsłoniętych występują fragmenty roślinności charakterystyczne dla torfowisk: żurawina błotna, borówka bagienna, bagno zwyczajne, torfowiec. Torfowisko wyróżnia się bogactwem awifauny lęgowej reprezentowanej przez około 60 gatunków charakterystycznych dla lasów łęgowych dolin rzecznych.

Jest to zarastające brzozą, olszą czarną i wierzbą torfowisko niskie w dolinie rzeki Drzewiczki.

Projektowane stanowisko dokumentacyjne „Dąbrowa” – stanowisko obejmuje nieczynne wiejskie wyrobisko pospółki znajdujące się na północnym-zachodzie gminy. Ściany wyrobiska ukazują interesujące pod względem geologicznym odsłonięcie chalcedonitów w formie cienkich ławic i rumoszu.

2.8.3. Wnioski

Środowisko przyrodnicze na terenie powiatu jest chronione przepisami ogólnymi i prawem miejscowym. Realizacja strategicznych planów gminy musi uwzględniać uwarunkowania środowiskowe.

2.9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Zagrożenia dla środowiska naturalnego mogą stanowić awarie lub katastrofy. Potencjalne zagrożenie na terenie gminy Odrzywół stwarzają:

- transport drogą krajową nr 48 i wojewódzką nr 728 oraz drogami lokalnymi materiałów niebezpiecznych,

- firmy zajmujące się magazynowaniem i dystrybucją paliw,

- firmy przetwórcze,

- składowisko odpadów komunalnych w Odrzywole.

Najbardziej realne zagrożenie dla środowiska stanowi transport drogowy. Możliwość wycieku substancji niebezpiecznych i toksycznych tj.: amoniak, kwasy, chlor, dwutlenek siarki, gazy płynne, etylina, oleje opałowe i napędowe stale przewożonych przez teren gminy.  Poza stacjami paliw na terenie gminy nie ma innych obiektów mogących stwarzać nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska.

W Starostwie Powiatowym  w Przysusze funkcjonuje Wydział Zarządzania Kryzysowego, w zakresie jego obowiązków jest monitorowanie potencjalnych zagrożeń, przeciwdziałanie im oraz koordynacja działań we wszystkich gminach powiatu przysuskiego.

### III. CELE  I  ZADANIA W  ZAKRESIE  OCHRONY        ŚRODOWISKA W GMINIE ODRZYWÓŁ

3.1. Cele polityki ekologicznej

Cele polityki politycznej państwa

Celami realizacyjnymi „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” są:

1. Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska.

2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody.

3. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.

4. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski.

5. Ochrona klimatu.

Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej województwa mazowieckiego jest:

„OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH I POPRAWA STANDARDÓW ŚRODOWISKA”

Cele główne Programu :

- Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska (dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, odpadów, powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego).

- Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.

- Rozwój proekologicznych form działalności w gospodarce (w szczególności w

rolnictwie, transporcie i eksploatacji kopalin).

- Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, ochronę ekosystemów cennych pod względem przyrodniczym, ochronę i rozwój ekosystemów leśnych.

- Poprawę bezpieczeństwa ekologicznego (w zakresie ochrony przed powodzią, suszą, osuwiskami i pożarami, a także zmniejszenia ryzyka związanego z transportem substancji niebezpiecznych oraz występowaniem awarii przemysłowych).

- Wzrost poziomu wiedzy ekologicznej.

Cele polityki ekologicznej powiatu

Misja powiatu Przysuskiego:

Integracja społeczności lokalnej Powiatu Przysuskiego oraz wspieranie gminnych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego

#### Cele strategiczne dla powiatu przysuskiego:

I. Rozwój usług publicznych

II. Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej

III. Aktywizacja gospodarcza powiatu

IV. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu

## Cele operacyjne :

- Podniesienie jakości kształcenia na terenie powiatu

- Dostosowanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy

- Poprawa systemu ochrony zdrowia

- Zmniejszenie stopy bezrobocia

- Budowa systemu opieki społecznej odpowiadającego lokalnym potrzebom

- Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

- Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

- Stymulacja działalności kulturalnej i sportowej

- Poprawa dostępności komunikacyjnej

- Wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury technicznej

- Podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez urzędy

- Wspieranie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

- Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw

- Poprawa stanu środowiska naturalnego

- Podniesienie estetyki powiatu

- Ochrona obiektów kulturowych i przyrodniczych

- Wzbogacenie oferty turystycznej

- Informacja i promocja turystyczna

3.2. Analiza SWOT dla środowiska w gminie Odrzywół

W ramach opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Odrzywół sporządzono analizę SWOT sfery ekologicznej dla gminy:

Mocne strony:

| L.p. | TEMAT |
| --- | --- |
| 1 | Walory środowiska naturalnego gminy |
| 2 | Istniejąca infrastruktura (wodociągi, oczyszczalnia, kanalizacja) |
| 3 | System zbierania odpadów zmieszanych i uruchomiony system segregacji odpadów |
| 4 | Brak przemysłu uciążliwego dla środowiska |
| 5 | Tradycja rolnicza |

Słabe strony:

| L.p. | TEMAT |
| --- | --- |
| 1 | Zły stan nawierzchni części dróg w gminie |
| 2 | Zanieczyszczenie środowiska poprzez nieszczelność przydomowych zbiorników oraz wywożenie ścieków w niedozwolone miejsca |
| 3 | Gospodarka odpadami (składowisko, dzikie wysypiska) |

Zagrożenia:

| L.p. | TEMAT |
| --- | --- |
| 1 | Niska świadomość ekologiczna wśród mieszkańców gminy |
| 2 | Wzrastające zanieczyszczenie środowiska |
| 3 | Niedostępność i utrudnione pozyskiwanie środków pomocowych |

Szanse:

| L.p. | TEMAT |
| --- | --- |
| 1 | Propagowanie rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego |
| 2 | Zalesianie słabszych bonitacyjnie gruntów i racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów leśnych |
| 3 | Dobrze zorganizowana promocja gminy |
| 4 | Pozyskanie zewnętrznych środków na rozwój gminy oraz umiejętne ich wykorzystanie |

KIERUNKI ROZWOJU

Kierunki rozwoju (ochrona środowiska):

- podnoszenie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy,

- uwzględnienie przy sporządzeniu planów zagospodarowania przestrzennego działań z zakresu ochrony środowiska,

- rozbudowa infrastruktury z zakresu ochrony środowiska:

    - oczyszczalnia ścieków i kanalizacja,

    - składowisko,

    - wodociągi,

    - gazyfikacja.

- promocja i reklama gminy,

- umiejętne gospodarowanie środkami własnymi i pozyskanymi na ochronę środowiska.

3.3. Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony środowiska dla gminy Odrzywół

W ramach prac nad aktualizacją gminnego Programu Ochrony Środowiska przeprowadzono ocenę celów strategicznych i celów operacyjnych oraz programów przyjętych w Programie Ochrony Środowiska w 2005 r. Po dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu środowiska w gminie Odrzywół oraz przeprowadzeniu analizy SWOT dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości (lata 2009 - 2012) do poprawy stanu środowiska na terenie gminy i rozwiązania najistotniejszych kwestii związanych z tą dziedziną.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu

poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a także innych wymagań w zakresie jakości środowiska.

Cele Strategiczne

##### I.  Czyste środowisko naturalne warunkujące rozwój gminy

Priorytetowym celem działań Samorządu Gminy Odrzywół powinna być poprawa lub niedopuszczenie do pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Z racji swojego położenia gmina ma możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki (znaczące walory rekreacyjne: duże obszary leśne, rezerwaty i pomniki przyrody, obszar chronionego krajobrazu), a także rolnictwa. Dlatego też działania Samorządu Gminy powinny sprzyjać zwiększaniu atrakcyjności regionu.

##### II.  Rozwój gminy przyjazny środowisku

Lokalne strategie rozwoju i plany zagospodarowania przestrzennego gminy Odrzywół powinny zakładać lokalizację przedsięwzięć gospodarczych neutralnych dla środowiska. Dla zrównoważonego rozwoju gminy ważny jest rozwój dominującego sektora gospodarki gminnej - rolnictwa, oraz działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury technicznej i działania gospodarcze zmierzające do poprawa stanu środowiska oraz warunków życia mieszkańców. Zadania, jakie powinna podjąć gmina w  zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej to głównie: dokończenie wodociągowania gminy, budowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz termomodernizacja budynków. Ważnym działaniem jest również zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów, a także likwidacja istniejących oraz zapobieganie powstawaniu nowych „dzikich wysypisk”.

| CELE STRATEGICZNE (Główne) | CELE OPERACYJNE (Szczegółowe) | PROGRAMY (Działania) |
| --- | --- | --- |
| I. Czyste środowisko naturalne warunkujące rozwój gminy | Racjonalna gospodarka odpadami | Program gospodarki odpadami |
|  | Poprawa atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy | Program rozwoju rekreacji, turystyki i agroturystyki Program zalesiania i ochrony terenów leśnych. Program budowy zbiorników wodnych Program modernizacji systemów melioracyjnych |
|  | Wysoka świadomość ekologiczna | Program edukacji ekologicznej Program popularyzacji alternatywnych źródeł energii |
| II Rozwój gminy przyjazny środowisku | Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej | Program rozbudowy sieci wodociągowej Program kanalizacji i oczyszczania ścieków Program termomodernizacji budynków Program budowy i modernizacji dróg |
|  | Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa | Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa |
|  | Program wspierania inicjatyw proekologicznych | Program pozyskania środków na inwestycje związane z ochroną środowiska Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych Program wspierania technologii przyjaznych środowisku |

Opis celów operacyjnych wraz z  przyporządkowanymi im programami:

I. C.S. Czyste środowisko naturalne warunkujące rozwój gminy

# C.O. Racjonalna gospodarka odpadami

Sprawnie działający system zbiórki, unieszkodliwiania i składowania odpadów w gminie Odrzywół zapewni poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Rozszerzenie segregacji odpadów „u źródła” zmniejszy strumień odpadów, trafiający na składowisko oraz, przez odzysk i przetwarzanie surowców wtórnych, zmniejszy koszty gospodarki odpadami. Konieczne jest również rozwiązanie problemu powstawania „dzikich” wysypisk na terenie gminy.

- Program gospodarki odpadami

Program zakłada opracowanie systemu gospodarowania odpadami, który obejmowałby realizację zadania rozszerzenia wstępnej segregacji oraz odzysku surowców wtórnych.

Na terenie gminy Odrzywół znajduje się składowisko odpadów, które zostało uruchomione w 1993r. Składowisko ma zostać zamknięte w 2014 r. Zamknięcie tego obiektu nie rozwiązuje problemu, konieczny jest plan zagospodarowania terenu – rekultywacja zapewniająca pełne bezpieczeństwo oraz monitorowanie terenu wokół składowiska.

Program zakłada opracowanie systemu gospodarowania odpadami, który obejmowałby realizację zadania rozszerzenia wstępnej segregacji oraz odzysku surowców wtórnych.

# C.O. Poprawa atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy

Znaczące walory przyrodnicze gminy Odrzywół powinny zostać wykorzystane dla rozwoju turystyki i rekreacji. Osiągnięcie tego celu wymaga podjęcia starań o poprawę stanu środowiska naturalnego.

- Program rozwoju rekreacji, turystyki i agroturystyki

Gmina Odrzywół ma bardzo dużo walorów, które mogłyby przyciągnąć turystów należą do nich m.in.: stan środowiska, zasobność w wodę i lasy, rozmaitość krajobrazowa. Wszystko to stanowi dobrą podstawę dla rozwoju turystyki, rekreacji i agroturystyki – umożliwia aktywny wypoczynek „bliżej natury”.

Rozwój turystyki  i rekreacji wymaga rozbudowy odpowiedniej infrastruktury  (baza noclegowa i gastronomiczna) oraz zwiększeniu atrakcyjności gminy (zagospodarowanie nieużytków, zalesianie, budowa zbiorników wodnych, utworzenie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych). Program zakłada pozyskanie inwestorów z zewnątrz, którzy zainteresowani byliby stworzeniem infrastruktury turystycznej.

Agroturystyka ma szanse  wspomóc rozwój ogólny gminy, ponieważ nie jest to tylko tworzenie bazy noclegowej i gastronomicznej, ale również rozwój gospodarstw ekologicznych, które będą produkować i przetwarzać produkty rolne zgodnie z zasadami produkcji zdrowej żywności. Stanowić ona może dodatkowe źródło dochodu dla gospodarstw przy małych nakładach inwestycyjnych. Budowa takiej bazy nie należy bezpośrednio do zadań gminy, ale samorząd powinien wspierać inwestycje w tym zakresie przez przystosowanie planów zagospodarowania przestrzennego, rozbudowę sieci infrastruktury technicznej, promocję lokalnej oferty rekreacyjnej.

W najbliższym czasie planuje się budowę ścieżek rowerowych od Nieznamierowic (gmina Rusinów) do Myślakowic i Łęgonic Małych – około
20 km.

- Program zalesiania i ochrony terenów leśnych

Lasy i grunty leśne zajmują 2337,63 ha, co stanowi około 24% powierzchni ogólnej gminy Odrzywół. Jest to wskaźnik niższy od średniej powiatu (30%) i od średniej krajowej (28%), ale wyższy od średniej wojewódzkiej (22%). Estetykę gminy poprawi zalesienie nieużytków oraz nie wykorzystywanych rolniczo gleby klas V i VI, co stanowi optymalny sposób ich wykorzystania. Ponadto zalesianie poprawia stosunki wodne w glebie i daje możliwość (perspektywicznie) gospodarczego  wykorzystanie lasu.

- Program budowy zbiorników wodnych

##### Budowa zbiorników retencyjno–rekreacyjnych zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy oraz poprawi stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.  Do tego celu mogą być wykorzystane nieużytki rolne lub tereny gleb z niższych klas boniacyjnych. Analiza możliwości budowy takich obiektów pozwoli opracować harmonogramy pozyskania terenów i podjęcia działań inwestycyjnych. Program powinien obejmować również analizę stanu obecnego funkcjonujących na terenie gminy Odrzywół sztucznych oraz naturalnych zbiorników wodnych  (terenów podmokłych, bagien, torfowisk) oraz propozycje działań, zmierzających do utrzymania w dobrym stanie budowli i urządzeń piętrzących oraz ochrony terenów naturalnych zbiorników wodnych. 
W najbliższym czasie planuje się budowę zbiornika retencyjnego w Wysokinie. Obecnie opracowywana jest dokumentacja na budowę zbiornika.

- Program modernizacji systemów melioracyjnych

Istniejący na terenie gminy system melioracyjny wymaga podjęcia działań modernizacyjnych. Melioracja spełnia istotną rolę w regulacji stosunków wodnych w glebie.

C.O. Wysoka świadomość ekologiczna

Jednym z ważniejszych warunków osiągnięcia powodzenia w realizacji programu jest wysoka świadomość społeczna w kwestii ekologii. Dlatego też należy prowadzić odpowiednie działania, których celem jest zmiana dotychczasowego postępowania oraz nawyków mieszkańców gminy m.in. w sferze korzystania z „ekologicznych” rozwiązań technicznych, konsumpcji i postępowania z odpadami. Większa świadomość ekologiczna społeczeństwa niewątpliwie przysłuży się poprawie stanu środowiska naturalnego gminy Odrzywół w przyszłości.

- Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży

Edukacja proekologiczna prowadzona wśród dzieci i młodzieży ma na celu kształtowanie właściwych postaw. Powinna być prowadzona w ramach zajęć szkolnych oraz dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz opierać się na  propagowaniu zasady: „każdy dba o swoje otoczenie”. Służą temu doskonale np. wszelkie organizowane akcje zbierania odpadów wybranego rodzaju (baterii, puszek metalowych, makulatury itp.). Na terenie gminy organizowane są corocznie „Zielone Szkoły” dla gimnazjalistów.

- Program popularyzacji alternatywnych źródeł energii

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej – dokument Ministerstwa Ochrony Środowiska – zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5 % w roku 2010 i do 14% w roku 2020. Obecnie udział ten dla Polski szacuje się na około 5 % (w gospodarce światowej – około 18 %). Realizacja tych założeń wymaga wsparcia energetyki ekologicznej przez samorządy lokalne.

II. C.S. Rozwój gminy przyjazny środowisku

C.O. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej

Rozbudowa sieci infrastruktury technicznej stanowi najistotniejszą pozycję w planowanych wydatkach z budżetu gminy. Program powinien zawierać: objęcie zasięgiem sieci wodociągowej całej gminy, system oczyszczania ścieków (budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków i oczyszczalni przydomowych). Zadania realizowane będą ze środków własnych gminy, funduszy ochrony środowiska oraz środków pomocowych.

- Program rozbudowy sieci wodociągowej

Obecnie przyłącza wodociągowe posiada 1428 gospodarstw domowych na terenie gminy. Celem programu jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy stałego dostępu do wody o odpowiednim standardzie jakościowym. Właściwe jest również racjonalne gospodarowanie wodą – odpłatność za wodę wymusza oszczędne nią gospodarowanie. Budowa wodociągów jest zadaniem samorządów gminnych, a koszty ponoszą wspólnie zainteresowani mieszkańcy oraz gmina. W najbliższych planach inwestycyjnych gminy planuje się budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Kłonna, Kłonna Kolonia, Dębowa Góra oraz Odrzywół – ul. Radomska.

- Program kanalizacji i oczyszczania ścieków

Działaniami równoległymi do procesu rozbudowy systemu wodociągów powinna być budowa lokalnego systemu kanalizacyjnego. Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków winna być poprzedzona opracowaniem gminnej koncepcji kanalizacji. Zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie powinny być budowane na obszarach spełniających kryteria techniczne i ekonomiczne (gęstość zaludnienia, ukształtowanie terenu, planów rozwojowych itp.). Na terenach o rozproszonej zabudowie konieczna jest popularyzacja lokalnych oraz przydomowych oczyszczalni. Osiągnięcie stanu docelowego, jakim jest całkowite wyeliminowanie przydomowych zbiorników ścieków (szamb) jest bardzo kosztowne, dlatego konieczne jest zabieganie o zewnętrzne wsparcie dla inwestycji oraz podział zadania na etapy.

- Program termomodernizacji budynków

Popularyzacja termomodernizacji budynków może przyczynić się pośrednio do podniesienia czystości powietrza (ograniczenie „niskiej emisji” z kotłowni węglowych). W najbliższym czasie planuje się termomodernizację budynku szkolnego w Odrzywole oraz budynku Urzędu Gminy.

###### C.O.	Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa

Rolnictwo jest dominującą gałęzią gospodarki gminnej, a jego rozwój polegający na poprawie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych, przygotowaniu do działania w warunkach gospodarki rynkowej (poszukiwanie nowych rynków zbytu, promocji) będzie miał znaczny wpływ nie tylko na poziom życia mieszkańców, ale również na możliwości współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych, chroniących środowisko.

- Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa

Gmina Odrzywół jest gminą typowo rolniczą, podobnie jak większość gmin w regionie. Należy podjąć działania umożliwiające rozwój tego sektora. Jednym z działań, które mogą realizować rolnicy, jest tworzenie grup producenckich, które pozyskiwałyby nowe rynki zbytu oraz koncentrowały się na specjalistycznym prowadzeniu upraw. Należy popularyzować nowe rodzaje upraw i hodowli, produkcję zdrowej żywności (np. przy gospodarstwach agroturystycznych), itp. Realizacja głównych działań prowadzona będzie przede wszystkim przez rolników i instytucje wspierające rozwój rolnictwa, a Samorząd gminy powinien rozwijać systemy infrastruktury technicznej, umożliwiającej powstawanie specjalistycznych gospodarstw rolnych, a dla innych działań pełnić rolę pomocniczą i wspierającą.

###### C.O. 	Wspieranie inicjatyw proekologicznych

- Program pozyskania środków na inwestycje proekologiczne

Ochrona środowiska gminy jest sprawą istotną dla wszystkich mieszkańców, przyszłych turystów i inwestorów. Samorząd gminy nie jest w stanie sam, z własnego budżetu, sfinansować wszelkich działań inwestycyjnych w tym zakresie. Konieczne jest więc zabieganie o środki zewnętrzne. Obecnie funkcjonuje szereg programów, które mogą wspierać różnorodne inicjatywy, zarówno samorządowe, jak i prowadzone przez działające w gminie organizacje pozarządowe. Dla poprawy skuteczności takich starań gmina powinna posiadać zespół osób, które będą w stanie w sposób profesjonalny przygotować aplikacje o środki zewnętrzne.

- Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych

Lokalne inicjatywy proekologiczne, dotyczące np. budowy sieci infrastruktury technicznej, ochrony obszarów o walorach przyrodniczych, pomników przyrody, popularyzacji ekologicznych systemów grzewczych i termomodernizacji itp. powinny być wspierane przez samorząd gminy, np. poprzez stworzenie rezerwy w budżecie gminy przeznaczonej na dofinansowanie tych działań.

- Program wspierania technologii przyjaznych środowisku

W celu ochrony zasobów naturalnych samorząd gminy może stosować ulgi podatkowe dla podmiotów, które podjęłyby się inwestycji przyjaznych środowisku oraz upowszechniać informacje na temat źródeł finansowania inwestycji ekologicznych.

###### IV   PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2009 - 2012

4.1. Założenia planu działań na lata 2009-2012

Po przeprowadzeniu szeregu analiz dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz jego zagrożeń w gminie Odrzywół można przedstawić zadania priorytetowe na lata 2009-2012. Konsultacje z Urzędem Gminy pozwoliły ocenić potrzeby mieszkańców oraz zadania dotyczące poprawy środowiska naturalnego. Inwestycje, które zostały ujęte w programie dotyczą:

- gospodarki wodno-ściekowej,

- gospodarki odpadami.

Dla zrealizowania tych działań konieczne będzie wsparcie budżetu gminy środkami z zewnątrz. Pozostałe działania, o mniejszych nakładach finansowych, dotyczą:

- zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców,

- wprowadzenia rozwiązań promujących ekologiczne technologie.

4.2. Poprawa jakości środowiska

Zadania zmierzające do poprawy jakości środowiska są kosztownymi inwestycjami. Zadania te dotyczą przede wszystkim budowy, rozbudowy lub modernizacji systemów infrastruktury technicznej. Znaczna część zadań to działania organizacyjne – wymagające mniejszych nakładów finansowych. Zadania te mogą być realizowane przy współpracy samorządu gminnego oraz współpracy z instytucjami działającymi w sektorze gospodarki komunalnej, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi.

4.2.1.  Ochrona powietrza

Z zadań do realizacji w sprawie ochrony powietrza dotyczyć będą:

- zmniejszenia zapotrzebowania na energię,

- termomodernizacji budynków,

- popularyzacji ekologicznych i odnawialnych źródeł energii,

    - Ochrona wód

Z zadań inwestycyjnych na terenie gminy, w sferze gospodarki wodnej i ochrony wód powinny zostać zrealizowane:

- modernizacja ujęć wody i rozbudowa sieci wodociągowych,

- budowa kanalizacji i systemu oczyszczania ścieków.

Gmina nie należy do terenów zasobnych w dobrej jakości wody powierzchniowe. Planowane są działania budowy zbiornika wodnego na rzece Drzewiczce w miejscowości Wysokin o powierzchni 8,10 ha i pojemności retencyjnej 60-80 tys. W latach 2011-2013 planuje się oczyszczenie zbiornika retencyjnego w Odrzywole i Łęgonicach Małych oraz zbiornika przeciwpożarowego w Wysokinie.

4.2.3.  Gospodarka odpadami

W sferze gospodarki odpadami działania na lata 2009-2012 będą dotyczyć głównie rozszerzenia selektywnej zbiórki odpadów, które umożliwią odzysk surowców wtórnych. Pozostałe zadania, z tego zakresu, dotyczyć będą:

- zorganizowanie odbioru z gospodarstw domowych i innych obiektów odpadów niebezpiecznych – zorganizowanie przejazdu mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub budowa PDGO na terenie gminy Odrzywół,

- opracowanie i wdrożenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycia,

- podjęcie działań w celu likwidacji „dzikich” wysypisk na terenie gminy,

- organizacja zbiórki padłych zwierząt.

4.2.4.  Zmniejszenie hałasu

W  zakresie zmniejszenia emisji hałasu główne zadania dotyczyć będą poprawy stanu technicznego sieci drogowej, ponieważ to właśnie hałas komunikacyjny jest najbardziej uciążliwy dla mieszkańców gminy.

4.2.5.  Ochrona przyrody

Działania z zakresu ochrony przyrody obejmują wszystkie powyżej przedstawione plany. W latach 2009-2012 na terenie gminy Odrzywół działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować:

- realizację programu ochrony lasów,

- realizację programu ochrony istniejących zbiorników wodnych,

- realizację programu wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki, agroturystyki i rekreacji.

###### V   ZARYS PLANU DZIAŁAŃ NA LATA 2013 - 2016

5.1. Założenia planu działań na lata 2013-2016

Założeniem planu działań na lata 2013-2016 jest kontynuacja realizacji celów strategicznych i celów operacyjnych, rozpoczętych we wcześniejszym okresie. Przed przystąpieniem do tego etapu gmina powinna mieć już opracowane szczegółowe plany działań dla poszczególnych inwestycji, przygotowaną dokumentację i niezbędne pozwolenia oraz zabezpieczone środki – własne i zewnętrzne – na realizację zamierzeń.

5.2. Poprawa jakości środowiska

Konieczna jest kontynuacja działań z zakresu: ochrony powietrza, ochrony wód, racjonalizacji gospodarki odpadami, zmniejszenia hałasu oraz ochrony zasobów przyrody, prowadzonych w latach 2009-2012. Szczególnie ważnym zadaniem jest budowa systemów oczyszczania ścieków oraz wprowadzenie docelowego systemu gospodarki odpadami.

5.2.1.  Ochrona powietrza

Działania z zakresu ochrony powietrza, przewidywane na lata 2013-2016 obejmują kontynuację zadań dotyczących popularyzacja odnawialnych, alternatywnych źródeł energii i termomodernizacji budynków.

5.2.2.  Ochrona wód

Działania inwestycyjne, planowane na lata 2013-2016 zakładają kontynuacje budowy etapowo prowadzonej kanalizacji i systemu przyzakładowych oczyszczalni ścieków.

5.2.3.  Gospodarka odpadami

Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2013-2016 jest kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki. Głównym zadaniem będzie kontynuacja powszechnego systemu segregacji „u źródła” oraz odbioru odpadów posegregowanych i odpadów zmieszanych z terenu gminy, realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycia, a także kontynuacja zbiórki padłych zwierząt. W 2014 r. planowane jest zamknięcie składowiska odpadów w Odrzywole oraz rozpoczęcie procesu rekultywacji tego terenu.

5.2.4.  Zmniejszenie hałasu

Program przewiduje kontynuacje inwestycji modernizacyjnych sieci drogowej na terenie gminy.

5.2.5.  Ochrona przyrody

Działania w zakresie ochrony przyrody będą obejmować kontynuację:

- realizacji programu ochrony lasów

- realizacji programu ochrony istniejących zbiorników wodnych

- realizacji programu wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki

### Zestawienie zadań priorytetowych dla Gminy Odrzywół na lata 2009-2012 i zadań na lata 2013-2016 w układzie celów strategicznych i celów operacyjnych

# I.C. S. Czyste środowisko naturalne warunkujące rozwój gminy

C.O. Racjonalna gospodarka odpadami

- Program gospodarki odpadami

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST |
| 2 | Wdrożenie systemu odbioru odpadów posegregowanych i zmieszanych od mieszkańców | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 3 | Unowocześnienie istniejącego specjalistycznego taboru samochodowego | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 4 | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnej zbiórki odpadów | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 5 | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 6 | Opracowanie i wdrożenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 7 | Organizacja zbiórki padłych zwierząt | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 8 | Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 9 | Edukacja na temat szkodliwości PCB, olejów odpadowych, baterii i akumulatorów, azbestu, sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 10 | Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat prawidłowych sposobów postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach weterynaryjnych, ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 11 | Rozwój systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów oraz zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 12 | Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających PCB | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej segregacji odpadów | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Realizacja programu eliminowania wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycia | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 3 | Kontynuacja zbiórki padłych zwierząt | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 4 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 5 | Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

# C. O. Poprawa atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy

- Program rozwoju rekreacji, turystyki i agroturystyki

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 - 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Opracowanie gminnego planu wspierania agroturystyki i ekologicznego rolnictwa | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Tworzenie ścieżek przyrodniczo dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczo cennych i atrakcyjnych krajobrazowo | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 3 | Budowa ścieżki rowerowej od Nieznamierowic (gmina Rusinów) do Myślakowic i Łęgonic Małych – około 20 km. | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

|  | Zadania na lata 2013 - 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Opracowanie i realizacja programu wspierania rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe Środki inwestorów |
| 2 | Realizacja gminnego planu wspierania agroturystyki i ekologicznego rolnictwa | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 3 | Budowa platform widokowych w obrębie ekspozycji atrakcyjnych krajobrazowo, panoram i punktów widokowych | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

- Program zalesiania i ochrony terenów leśnych

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Opracowanie programu ochrony lasów | Lasy Państwowe Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Inwentaryzacja terenów pod zalesienie | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST |
| 3 | Opracowanie harmonogramu zalesień | Zarząd Powiatu Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST |
| 4 | Zalesienie gruntów na terenie gminy | Właściciele | Środki rolników Środki pomocowe |

|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Wdrażanie programu ochrony lasów | Lasy Państwowe Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Realizacja harmonogramu zalesień | Zarząd Powiatu | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 3 | Kontynuacja zalesienia gruntów na terenie gminy Odrzywół | Właściciele | Środki rolników Środki pomocowe |

- Program budowy zbiorników wodnych

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Analiza możliwości budowy zbiorników retencyjnych na terenie gminy – opracowanie programu budowy zbiorników retencyjnych | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Budowa zbiornika wodnego w Wysokinie | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Budowa zbiornika wodnego w Wysokinie - kontynuacja | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

- Program modernizacji systemów melioracyjnych

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Opracowanie programu budowy i renowacji urządzeń melioracyjnych | Spółki Wodne | WZMiUW Radom Gmina |

|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Realizacja programu budowy i renowacji urządzeń melioracyjnych | Spółki Wodne | WZMiUW Radom |

## C.O. Wysoka świadomość ekologiczna

- Program edukacji ekologicznej

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży | Zarząd Powiatu Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

|  | Zadania na lata 2013 - 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży | Zarząd Powiatu Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

- Program popularyzacji alternatywnych źródeł energii

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Opracowanie programu popularyzacji alternatywnych źródeł energii | Wójt Gminy Odrzywół Zarząd Powiatu | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Budowa turbiny na piętrzeniu rzeki Drzewiczki | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Popularyzacja alternatywnych źródeł energii | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

II. C. S. Rozwój gminy przyjazny środowisku

C.O. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej

- Program rozbudowy sieci wodociągowej

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kłonna Kolonia –Kłonna, Dębowa Góra, | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Radomskiej w Odrzywole | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 3 | Modernizacja dwóch Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Kłonna i Ossa | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

- Program kanalizacji i oczyszczania ścieków

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kamienna Wola i Odrzywół, ul. Łąkowa | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Budowa oczyszczalni ścieków w Myślakowicach | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłonna | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

- Program termomodernizacji budynków

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Termomodernizacja budynku szkoły w Odrzywole | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy w Odrzywole | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

- Program budowy i modernizacji dróg

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Modernizacja drogi krajowej nr 48 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Zarząd Województwa Mazowieckiego | Budżet GDDK Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Budowa i modernizacja dróg powiatowych: Wysokin – Myślakowice - Kolonia | Zarząd Powiatu Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 3 | Budowa i modernizacja dróg gminnych: Dąbrowa – Łęgonice Małe Odrzywół | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 4 | Modernizacja 2 km dróg gminnych | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Modernizacja dróg gminnych | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Modernizacja dróg powiatowych | Zarząd Powiatu Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

## C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa

- Program rozwoju nowoczesnego  rolnictwa

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Popularyzacja ekologicznego rolnictwa | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Poprawa jakości produktów w gospodarstwach ekologicznych – uzyskanie odpowiednich certyfikatów | Rolnicy | Środki rolników Środki pomocowe |

|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Popularyzacja ekologicznego rolnictwa - kontynuacja | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST |
| 2 | Poprawa jakości produktów w gospodarstwach ekologicznych – uzyskanie odpowiednich certyfikatów | Rolnicy | Środki rolników Środki pomocowe |

## C. O. Program  wspierania inicjatyw proekologicznych

- Program pozyskania środków na inwestycje związane z ochroną środowiska

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Powołanie gminnego zespołu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój gminy | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST |

| 2 | Opracowanie wniosków o środki zewnętrzne na inwestycje proekologiczne | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Opracowanie wniosków o środki zewnętrzne na inwestycje proekologiczne | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST |

- Program  wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Opracowanie programu współpracy w zakresie ochrony środowiska z organizacjami pozarządowymi | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Opracowanie programu popularyzacji inwestycji proekologicznych | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST |

|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Realizacja programu współpracy | Zarząd Powiatu Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Realizacja programu popularyzacji inwestycji proekologicznych | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST |

- Program wspierania technologii przyjaznych środowisku

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Opracowanie programu ulg i zachęt dla osób i firm stosujących technologie przyjazne dla środowiska | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Realizacja programu | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

### VI   ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA

6.1. Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną środowiska powinno opierać się na następujących zasadach, wynikających z polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej:

- zasada przezorności

- zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi

- zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego

- zasada regionalizacji

- zasada uspołecznienia

- zasada „zanieczyszczający płaci”

- zasada prewencji

- zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT)

- zasada subsydiarności

- zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej.

# Na szczeblu gminy zarządzanie ochroną środowiska dotyczy zadań własnych gminy oraz koordynacji zadań realizowanych przez, jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze - uznanych za ważne dla stanu środowiska naturalnego w gminie.

# W realizacji programu uczestniczą:

# podmioty prowadzące działania organizacyjne i zarządzające programem,

# podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych zadań,

# jednostki kontrolujące realizację programu oraz efekty,

# mieszkańcy powiatu, jako końcowy beneficjent programu.

# Organem odpowiedzialnym za realizację programu jest Wójt Gminy, zobowiązany do składania cyklicznych raportów Samorządowi Gminy. Realizacja programu wymaga współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej (szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gmin wchodzących w skład powiatu), administracji specjalnej, w kompetencjach której znajdują się sprawy kontroli stanu środowiska.

# Schemat zarządzania ochroną środowiska w gminie przedstawia się następująco:

# Rada Gminy

# Powiat

# Sejmik

# Wójt Gminy			        Wojewoda

# Instytucje kontrolujące	    Jednostki realizujące	      Instytucje finansujące

# 6.2. Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska

Ustawy regulujące sprawy związane z ochroną środowiska dają szczegółowe kompetencje organom gminy. Ważniejsze uprawnienia Wójta (Burmistrza, Prezydenta) oraz Rady Gminy przedstawiono poniżej:

Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.               W szczególności zadania własne obejmują sprawy (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):

  - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

  - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

  - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

  - lokalnego transportu zbiorowego,

  - ochrony zdrowia,

  - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

  - gminnego budownictwa mieszkaniowego,

  - edukacji publicznej,

  - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

  - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

  - targowisk i hal targowych

  - zieleni gminnej i zadrzewień,

  - cmentarzy gminnych

  - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

  - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

  - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

  - wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

  - promocji gminy,

  - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Do zadań gmin należy także (art. 3 ust. 6a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.):

udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającej:

a)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b)  adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

Kompetencje Wójta (Burmistrza, Prezydenta):

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):

- wójt przygotowuje projekty uchwał rady gminy i określa sposób ich realizacji

- wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy oraz może zarządzać ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.):

- wydaje zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

- określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia o którym mowa w pkt. 3. i 4.

- określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia o którym mowa w pkt.1. i 2., uwzględniając:

  - opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania,

  - w przypadku zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – również miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których odpady mają być przekazane.

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

- w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminne programy ochrony środowiska, uwzględniające:

  - cele ekologiczne

  - priorytety ekologiczne

  - rodzaj i harmonogram działań proekologicznych

  - środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe

- realizuje uchwalony przez radę gminy program ochrony środowiska

- sporządza co 2 lata raport z programu ochrony środowiska, który przedstawia radzie gminy

- wydaje decyzje środowiskowe zgody na realizację przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, nie będące w kompetencjach wojewody, starosty i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

- może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko

- w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami:

- wydaje decyzje w sprawie

- nałożenia na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,

- wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska

- przyjmuje wyniki pomiarów, jeżeli pomiary te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska lub jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych

- przyjmuje zgłoszenia dotyczące instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko

- sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów

- występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochroni środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm):

- wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które nie są wpisane do rejestru zabytków

- wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności

2. usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia

3. zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień lub krzewów

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.):

- sporządza projekt gminnego planu gospodarki odpadami

- przekazuje projekt gminnego planu gospodarki odpadami do zaopiniowania przez zarząd województwa i zarząd powiatu.

- realizuje uchwalony przez radę gminy plan gospodarki odpadami

- opiniuje program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- opiniuje wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

- opiniuje wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

- wydaje decyzje w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

- nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji

Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr 239, poz.2019 z późn. zm.):

- jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858):

- sprawdza, czy taryfy dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, pod względem celowości ich ponoszenia

- ogłasza uchwalone ceny i stawki opłat w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały

Kompetencje Rady Gminy

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):

- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- uchwalanie programów gospodarczych,

- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.):

- uchwala, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego i dotyczy:

- wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

    - prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

    - uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń                    z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

    - mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

- rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich  utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,  przy uwzględnieniu:

- średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bądź w innych źródłach,

- liczby osób korzystających z tych urządzeń,

- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

- maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów,

- innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,

- obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

- wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

- wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji                       i terminów jej przeprowadzania.

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150):

- uchwala gminny program ochrony środowiska

- może, w drodze uchwały, ustanawiać ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm):

- likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje na drodze rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu przez wojewódzką radę ochrony przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin

- projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy

- rada gminy może wyznaczyć obszar chronionego krajobrazu, likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje na drodze uchwały rady gminy

- rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.):

- uchwala gminny plan gospodarki odpadami

Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858):

- po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

- uchwala wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

- podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie zatwierdzenia taryf przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

- na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, rada gminy, w drodze uchwały przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż na 1 rok,

6.3. Instrumenty zarządzania środowiskiem

Zarządzenie środowiskiem opiera się na wykorzystaniu:

- instrumentów prawnych – ustaw i rozporządzeń, dających odpowiednie kompetencje organom administracji rządowej i samorządowej oraz organom administracji specjalnej

- instrumentów finansowych – opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych, funduszy celowych

- instrumentów społecznych – współdziałania i partnerstwa, edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej

- instrumentów strukturalnych – strategii i programów wdrożeniowych

###### VII  WDRAŻANIE PROGRAMU

# 7.1. Środki finansowe na realizację programu

Na wdrażanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami mogą być przeznaczone:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

- kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin i powiatów,

- obligacje

- dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych

# Podstawowymi źródłami środków zewnętrznych, z których mogą korzystać samorządy dla realizacji programów ochrony środowiska to:

# Budżet Państwa

# Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, Wojewódzki, Powiatowy, Gminny)

# Fundusze UE

# Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska (Ekofundusz, Fundacja Poszanowania Energii, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i inne)

Własne środki samorządu terytorialnego

Własne środki są niezbędne do uzyskania niektórych dotacji. Fundusze samorządu terytorialnego pochodzą ze środków, takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze takie wspierają realizację inwestycji ekologicznych. Przeznaczone są także na: edukację ekologiczną, opracowania naukowo-badawcze i ekspertyzy dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje przedsięwzięcia, które są podejmowane w związku z koniecznością wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Fundusz stosuje trzy formy dofinansowania: finansowanie pożyczkowe, dotacyjne i kapitałowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje pożyczki z opcją częściowego umorzenia i dotacje na realizację zadań dotyczących:

- ochrony wód i gospodarki wodnej

- ochrony atmosfery

- ochrony powierzchni ziemi

- przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska

- edukacji ekologicznej

- ochrony przyrody

- monitoringu środowiska

Wysokość dofinansowania może sięgać nawet 50 %, dotacja może być wyższa w uzasadnionych przypadkach.

Fundusze UE

Fundusze UE pochodzą z budżetu UE i są przeznaczone na pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw najbiedniejszych państw członkowskich. Zasadą współfinansowania jest to, iż część środków finansowych musi pochodzić z budżetu krajowego.

Źródłami finansowania krajów UE są trzy fundusze:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2. Europejski Fundusz Społeczny

3. Fundusz Spójności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Jest to jeden z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i kraju. Na ten Program środki unijne będą pochodziły z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W zakresie ochrony środowiska finansowanie dotyczyło będzie dużych inwestycji komunalnych, inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody, bezpieczeństwa ekologicznego i edukacji ekologicznej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Program ten wykorzystuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi główny instrument realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Jednym z priorytetów określony w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego są inwestycje w ochronę środowiska. Dotyczy to działań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i kanalizacji, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami.

Europejski Fundusz Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich

Są to środki na ochronę gruntów rolnych i leśnych na obszarach wiejskich, które mogą być pozyskiwane przez właścicieli gruntów i lasów. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na zadania dotyczące zagospodarowania gruntami i lasami zgodnych z potrzebą zachowania środowiska naturalnego i krajobrazu oraz ochrony i poprawy zasobów naturalnych.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG

Finansuje projekty w dotyczące:

- ochrony środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii

- promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami

EkoFundusz

Celem funduszu jest administrowanie środkami pochodzącymi z ekokonwersji polskiego długu. Dofinansowuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek lub bezzwrotnych dotacji.

Kredyty preferencyjne

Są udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na inwestycje proekologiczne bez możliwości umorzenia. Kredytobiorca musi posiadać co najmniej 50% własnych środków na sfinansowanie zadania.

Kredyty komercyjne

Nie należy traktować kredytów  komercyjnych jako podstawowe źródło finansowania inwestycji. Ze względu na oprocentowanie, powinny stanowić jedynie uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych.

Własne środki inwestorów prywatnych

Koszty niektórych inwestycji pokrywają z własnych środków podmioty gospodarcze  i prywatni inwestorzy. Inwestycje finansowane przez podmioty gospodarcze mogą być dofinansowane z kredytów komercyjnych i funduszy ochrony środowiska.

7.2. Koszty realizacji przedsięwzięć

Kalkulacja szacunkowych kosztów realizacji programów została przeprowadzona w oparciu o plany inwestycyjne Samorządu Gminny oraz koszty porównywalnych inwestycji i działań realizowanych przez te jednostki.

| Cele operacyjne i Programy | Szacunkowe koszty realizacji 2009-2012 | Szacunkowe koszty realizacji 2013-2016 |
| --- | --- | --- |
| Racjonalna gospodarka odpadami |
| Program gospodarki odpadami | 34 5.000 | 680.000 |
| Poprawa atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej gminy |
| Program rozwoju turystyki, rekreacji i agroturystyki | 50.000 | 200.000 |
| Program zalesiania i ochrony terenów leśnych. | koszty zostaną oszacowane po opracowaniu programu | koszty zostaną oszacowane po opracowaniu programu |
| Program budowy zbiorników wodnych | 1.300.000 | 2.700.000 |
| Program modernizacji systemów melioracyjnych | koszty zostaną oszacowane po opracowaniu programu | koszty zostaną oszacowane po opracowaniu programu |
| Wysoka świadomość ekologiczna |
| Program edukacji ekologicznej | 50.000 | 50.000 |
| Program popularyzacji alternatywnych źródeł energii | 120.000 | 50.000 |

| Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej |
| --- |
| Program rozbudowy sieci wodociągowej | 1.100.000 | - |
| Program kanalizacji i oczyszczania ścieków | 1.500.000 | 4.000.000 |
| Program termomodernizacji budynków | 500.000 | - |
| Program budowy i modernizacji dróg | 6.000.000 | 5.000.000 |
| Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa |
| Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa | 3.000 | 3.000 |
| Wspieranie inicjatyw proekologicznych |
| Program pozyskania środków na inwestycje związane z ochroną środowiska | 20.000 | W ramach pracy Urzędu Gminy |
| Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych | 20.000 | 30.000 |
| Program wspierania technologii przyjaznych środowisku | 20.000 | 20.000 |

Źródłami finansowania poszczególnych programów będą głównie:

- Środki własne z budżetu gminy na dany rok,

- Pomoc z budżetu państwa,

- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Fundusze UE,

- Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska.

###### VIII  MONITORING

# Osiągnięcie celów, wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu realizacji programu. Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt. Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat:

| Działanie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring stanu środowiska | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Raporty z realizacji programu |  |  | x |  | x |  | x |  |
| Aktualizacja programu |  |  | x |  |  |  | x |  |

# Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te można podzielić na grupy:

# wskaźniki ekologiczne – pozwolą określić efekt ekologiczny podejmowanych działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, długość sieci infrastruktury, wskaźniki lesistości, ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, stopień odzysku surowców wtórnych itp.)

# wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego efektu ekologicznego,

# wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania związane z ochroną środowiska, udział w realizacji sieci infrastruktury technicznej, skuteczność selektywnej zbiórki odpadów itp.

# Ocena skuteczności wdrażania programu będzie prowadzona m.in. przez porównanie wskaźników charakteryzujących stan środowiska oraz stan infrastruktury technicznej, wpływającej na stan środowiska:

# jakość wód powierzchniowych (klasy czystości)

# jakość wód podziemnych

# stężenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

# zawartość metali ciężkich w glebach

# wskaźnik lesistości

# powierzchnia terenów objętych ochrona prawną

# udział komunalnych ścieków nieoczyszczonych

# długość sieci kanalizacyjnej

# stosunek długości sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej

# ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkańca

# udział odpadów posegregowanych w ogólnej ilości odpadów

# nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska

# oraz wskaźniki społeczne:

# udział społeczeństwa w realizacji działań z zakresu ochrony środowiska

# uspołecznienie procesów decyzyjnych

# lokalne inicjatywy proekologiczne

# ilość działań prawnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska

# Informacje niezbędne do analizy stanu środowiska i monitoringu realizacji programu powinny być na bieżąco gromadzone i przetwarzane przez właściwy wydział Urzędu Gminy.

# Przykładowe wskaźniki:

| Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Długość dróg krajowych o nawierzchni ulepszonej | km | 8,3* |
| Długość dróg krajowych o nawierzchni nieulepszonej | km | - |
| Długość dróg wojewódzkich o nawierzchni ulepszonej | km | 9,8* |
| Długość dróg wojewódzkich o nawierzchni nieulepszonej | km | - |
| Długość dróg powiatowych o nawierzchni ulepszonej | km | 20,9* |
| Długość dróg powiatowych o nawierzchni nieulepszonej | km | 12,8* |
| Długość dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej | km | b.d. |
| Długość dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej | km | b.d. |
| Długość sieci wodociągowej | km | 58* |
| Liczba przyłączy do sieci wodociągowej | szt. | 923* |
| Ilość stacji uzdatniania wody pitnej | szt. | 2* |
| Ilość studni głębinowych | szt. | 4* |
| Długość sieci kanalizacyjnej | km | 0* |
| Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej | szt. | 0* |
| Ilość oczyszczalni ścieków | szt. | 0* |
| Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków | szt. | 3* |
| Ilość przyzakładowych oczyszczalni ścieków | szt. | 2* |
| Długość sieci gazociągowej | km | 0* |
| Ilości odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki | Mg | 45,40* |
| Udział odpadów zbieranych selektywnie w strumieniu zbieranych odpadów | % | 2** |
| Udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach | % | 98** |
| Ilość czynnych składowisk odpadów komunalnych | szt. | 1** |
| Powierzchnia całkowita czynnych składowisk odpadów | m² | 9595** |
| Ilość masztów telefonii komórkowej | szt. | 1* |
| Powierzchnia lasów | ha | 2337,63*** |
| Ilość zbiorników retencyjnych | szt. | 2* |
| Powierzchnia zbiorników retencyjnych | ha | 9,0* |
| Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu | ha | 9483,0**** |
| Ilość pomników przyrody | szt. | 1**** |

*wg danych z Urzędu Gminy w Odrzywole, stan na październik  2007 r.

** wg „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w gminie Odrzywół za okres od 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2006r.”

*** wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 – stan na koniec 2006 r.

****wg danych GUS – stan na koniec 2007r.

### CZĘŚĆ II

### Gminny Plan Gospodarki Odpadami

Przepisy prawne

Opracowanie planu gospodarki odpadami dla gminy jest realizacją przepisów uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach      (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowania planu na szczeblu gminnym. Określone w ustawie o odpadach w rozdziale 2 art. 5 zasady postępowania z odpadami, stanowią podstawę do formułowania zadań w planie gospodarki odpadami. Zasada gospodarowania odpadami brzmi: „Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi”.

Gospodarka odpadami regulowana jest następującymi aktami prawnymi:

- Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) z dnia 27 kwietnia 2001 roku

- Ustawą – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) z dnia 27 kwietnia 2001 roku

- Ustawą o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) z dnia 27 lipca 2001 roku

- Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) z dnia 11 maja 2001 roku

- Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z poen. zm.) z dnia 7 czerwca 2001 roku

- Ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.) z dnia 28 października 2002 roku

oraz szeregiem rozporządzeń wydanych do ustaw:

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r. z późn. zm.) z dnia 9 kwietnia 2003 roku

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) z dnia 14 lutego 2006 roku

- Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P. Nr 68, poz. 754) z dnia 20 września 2007 roku

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) z dnia 30 października 2002 roku

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) z 2004 roku

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.) z dnia 27 września 2001 roku

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) 2004 roku

W związku z wejściem Polski do struktur państw UE istnieje konieczność spełnienia jej wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczących gospodarki odpadami. Dyrektywa UE nr 91/156 EEC zabrania od roku 2002 roku deponowania na składowiskach odpadów nie przetworzonych                   (o zawartości substancji organicznych powyżej 5% i kaloryczności powyżej 6000 kJ/kg). Podstawowymi kierunkami działań będą: zmniejszanie ilości odpadów do wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów oraz stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiających odpady. Odpady organiczne powinny być w całości kompostowane. Długość okresu dostosowawczego dla spełnienia przez Polskę wszystkich wymagań UE, dotyczących ochrony środowiska można optymistycznie szacować na 5 do 10 lat. Po tym okresie będziemy musieli spełnić wszystkie  wymogi prawa UE, a w tym również wymogi w/w dyrektywy.

Ze względu na źródło powstawania odpadów można je podzielić na:

- odpady komunalne, pochodzące w większości z gospodarstw domowych

- odpady przemysłowe, pochodzące z procesów technologicznych w przemyśle

- odpady niebezpieczne powstające w oczyszczalniach ścieków, w sektorze medycznym oraz znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych i gospodarczych (akumulatory, baterie, świetlówki, odpady zawierające azbest itp.)

I. Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie

Pierwszym opracowaniem dotyczącym gospodarki odpadami na terenie gminy był Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół , zatwierdzony przez Radę Gminy w 2005 roku.

W ramach realizacji zadań własnych gmina prowadzi gospodarkę odpadami organizując system zbiórki i składowania odpadów.

System gospodarowania odpadami stanowią: zbieranie, odbiór (transport), odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również	 nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Odrzywół obejmuje rodzaje, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych.

1.1. Zakres i metodyka prac rozpoznawczych

Wstępna analiza stanu obecnego gospodarki odpadami na terenie gminy Odrzywół została przeprowadzona w oparciu o:

- informacje z Urzędu Gminy Odrzywół

- Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w gminie Odrzywół za okres od 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2006r.

1.2. Opis infrastruktury związanej z gospodarką odpadami

1.2.1. Opis składowiska odpadów z terenu gminy

Na terenie gminy Odrzywół znajduje się gminne składowisko odpadów komunalnych, położone około 2,5 km na wschód od Odrzywołu. Na składowisku, w wydzielonych kwaterach można składować odpady o kodach: 190501, 190503, 190801,190802, 190805, 190901, 190902, 190999, 191209, 191212, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200306, 200399.

Do gromadzenia odpadów zmieszanych wykorzystywane są kontenery o pojemności 5,0 m³ w ilości 44 sztuki, rozmieszczone równomiernie na terenie gminy. Transport odpadów komunalnych z terenu gminy realizowany jest we własnym zakresie – samochodem śmieciarką.

Stan formalno – prawny

- właściciel – Urząd Gminy Odrzywół,

- zarządzający – Urząd Gminy Odrzywół,

- lokalizacja – ul. Radomska, Odrzywół,

- pozwolenie na budowę i modernizację BGK 7351/90/97

- pozwolenie na użytkowanie –  Starosta Przysuski AB 7353/11/00/02

Z dnia 16.12.2002r.

- decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego – Starosta Przysuski RSV.7630/2/2001 z dnia 12.12.2001r.

- decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji – Starosta Przysuski 01.02.2005r. ŚL.7643/1/2005

Parametry składowiska

- rok uruchomienia składowiska 1993, termin zamknięcia 2014 rok,

- liczba kwater – 10,

- liczba kwater eksploatowanych – 2,

- liczba kwater zamkniętych – 8,

- pojemność całkowita – 27420 m³,

- pojemność zapełniona – 21864 m³,

- pojemność pozostała do wypełnienia – 8045 m³

Elementy zabezpieczające środowisko

- uszczelnienie: dno – glina 85cm, folia na obwałowaniach czaszy o grubości 0,2 cm,

- drenaż odcieków – sączki ceramiczne Ø 0,10 m, kolektory – rury kamienne Ø 0,15 m, odcieki wywożone do oczyszczalni ścieków w Odrzywole,

Zagospodarowanie terenu

- waga (poza składowiskiem)

- brodzik dezynfekcyjny

- ogrodzenie terenu

Na składowisku dopuszczone do odzysku są odpady o kodach: 19 12 09, 19 12 05, 17 01 01, 20 02 02 – jako warstwa izolacyjna. Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku w 2006r. wyniosła 750 Mg.

Ilość odpadów komunalnych składowanych na składowisku w Odrzywole w latach 2004-2006:

| Gmina | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Masa [Mg] |
| Odrzywół | 991,2 | 3538,0 | 3031,9 |

* wg „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół”

Ilość (niesegregowanych – zmieszanych oraz wykorzystanych do odzysku) odpadów komunalnych, które zostały zdeponowane na składowisku odpadów komunalnych w Odrzywole w 2005 r. wynosiła 3538,0 Mg, a w 2006r. – 3031,9 Mg. Z tego ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych), które zostały unieszkodliwione poprzez składowanie w 2005r. wyniosła 2788,0 Mg, a w 2006r. – 2281,9 Mg. W latach 2004-2006  odpady składowane na składowisku nie były ważone, masa została określona szacunkowo na podstawie liczby wyznaczonych kontenerów. Z uwagi na to, że nie wszystkie kontenery były całkowicie zapełnione podane liczby ocenia się jako zawyżone. 
Na składowisku deponowane są odpady z terenu gminy Odrzywół, a także odpady przywożone przez firmy: „HAK”, „Przysucha” i „Yuko”.

1.3. Charakterystyka wytwarzanych odpadów

Ze względu na źródło powstawania odpadów można je podzielić na:

- odpady komunalne, pochodzące w większości z gospodarstw domowych

- odpady przemysłowe, pochodzące z procesów technologicznych w przemyśle

- odpady niebezpieczne powstające w oczyszczalniach ścieków, w sektorze medycznym oraz znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych i gospodarczych (akumulatory, baterie, świetlówki, odpady zawierające azbest itp.)

1.3.1. Odpady komunalne

W wielu gospodarstwach domowych mieszkańcy gminy Odrzywół segregują odpady:

- z przeznaczeniem na kompost – odpady kuchenne, z uprawy polowej, przydomowych działek,

- do spalania w warunkach domowych – odpady z tworzyw sztucznych, tkaniny, papier itp.

Często w grupach tych odpadów znajdują się również odpady niebezpieczne typu: opakowania po lekach, środki medyczne, opatrunkowe, opakowania i resztki środków chemicznych i ochrony roślin. Unieszkodliwianie ich w przydomowych kotłowniach ma degradujący wpływ na środowisko. Nieświadomość mieszkańców sprawia, że tylko niewielka część odpadów komunalnych – gospodarskich (zazwyczaj są to: puszki, metal, szkło itp.) czyli  około 10 – 15% jest wywożona na zbiorowe punkty deponowania. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych, oraz zbieranych selektywnie z terenu gminy Odrzywół w latach 2005-2007 przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj odpadów | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Masa [Mg] |
| zmieszane | 530* | 510* | 692,9 |
| opakowania z papieru i tektury | 9,45 | 11,50 | 23,20 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 7,70 | 8,40 | 21,48 |
| opakowania ze szkła | 0,51 | 0,60 | 0,72 |
| Razem: | 547,66 | 530,50 | 738,30 |

*szacunkowa masa odpadów zmieszanych składowanych na składowisku w Odrzywole, uwzględniająca średni współczynnik wypełnienia kontenera (odpady nie były ważone)

Skład morfologiczny odpadów wytwarzanych na obszarach wiejskich (%):

| Rodzaj odpadów | Skład morfologiczny (%) |
| --- | --- |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 18 |
| odpady zielone | 4 |
| papier i tektura | 12 |
| drewno | 2 |
| odpady wielomateriałowe | 3 |
| tworzywa sztuczne | 12 |
| szkło | 8 |
| metal | 5 |
| odzież, tekstylia | 1 |
| odpady mineralne | 34 |
| odpady niebezpieczne | 1 |

*wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010

Wskaźniki emisji odpadów w roku 2008 dla gmin wiejskich Powiatu Przysuskiego

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych w roku 2008 | Gminy wiejskie [kg/M/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 26,27 |
| 2. | Odpady zielone | 5,10 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 9,61 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 10,06 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 2,23 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 14,87 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,71 |
| 8. | Tekstylia | 4,93 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 1,99 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 11,28 |
| 11. | Metale | 4,55 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 1,34 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 0,66 |
| 14. | Odpady mineralne | 16,26 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 52,14 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 15,45 |
| 17. | Odpady budowlane | 30,90 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 2,00 |
| RAZEM | 216,35 |

*Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu przysuskiego

Szacunkowa ilość poszczególnych typów odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Odrzywół w roku 2008:

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych w roku 2008 | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 114 |
| 2. | Odpady zielone | 22 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 42 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 44 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 10 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 65 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 29 |
| 8. | Tekstylia | 21 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 8 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 49 |
| 11. | Metale | 20 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 6 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 3 |
| 14. | Odpady mineralne | 71 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 226 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 67 |
| 17. | Odpady budowlane | 134 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 9 |
| RAZEM | 940 |

*obliczenia własne na podstawie wskaźników przedstawionych w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu przysuskiego

Osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe to w rozumieniu ustawy o odpadach, pochodzący 
z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych jak również innych ścieków 
o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych stosowanych w praktyce 
w dużej skali jest niewielkie. Problem gospodarki osadami ściekowymi jest najczęściej rozwiązywany poprzez: składowanie, unieszkodliwianie, mokre utlenianie, fermentację metanową, kompostowanie, spalanie z wykorzystaniem osadów do wytwarzania energii, wykorzystanie przyrodnicze.

Na terenie gminy w Odrzywole działa jedna oczyszczalnia ścieków
o przepustowości 150m³/d.  Powstające  tutaj w procesie utylizacji suche odpady są wywożone na składowisko odpadów, natomiast ścieki po oczyszczeniu wpuszcza się do rzeki Drzewiczki. Gmina przewiduje również rolnicze wykorzystanie osadów.

Ilość ścieków komunalnych w gminie Odrzywół odprowadzanych do kanalizacji w latach 2004-2006:

| Rok | Ścieki odprowadzone [w dam³] |
| --- | --- |
| 2004 | 7,3 |
| 2005 | 7,5 |
| 2006 | 15,5 |

*wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007r.

Odpady wielkogabarytowe

Szacunkowa ilość wytworzonych na terenie Gminy Odrzywół odpadów wielkogabarytowych (liczona wskaźnikowo) w roku 2008 wynosi 67 Mg.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych organizowana jest dwa razy w roku przez firmę HAK w ramach umów z właścicielami posesji.

Gmina nie posiada danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych.

Odpady budowlane i odpady z infrastruktury drogowej

Gmina nie posiada danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów budowlanych i odpadów z infrastruktury drogowej.

Szacunkowa ilość wytworzonych na terenie Gminy Odrzywół odpadów budowlanych (liczona wskaźnikowo) w roku 2008 wynosi 134 Mg.

Zdecydowana większość tych odpadów jest wykorzystywana do niwelacji i rekultywacji terenu oraz odzyskiwana w procesie budowy dróg i fundamentów na terenie gminy i poza jej terenem, a tylko niewielka część trafia na składowisko.

1.3.2. Odpady niebezpieczne

Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi regulują zapisy w ustawach i rozporządzeniach:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) ,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

Z powyższych ustaw wynika, że wytwórcy lub odbiorcy odpadów niebezpiecznych mogą tymczasowo magazynować na swoim terenie odpady, przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwienia (bez składowania). 
Transport ich  ma być zgodny z przepisami dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów ma być prowadzona zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Odpady niebezpieczne występują także w strumieniu odpadów komunalnych. Są to m.in.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, baterie, rozpuszczalniki, kwasy i alkalia, środki ochrony roślin. Przyjmuje się, że obecnie około 95% odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych trafia do wspólnego strumienia odpadów kierowanych do składowania na składowiskach komunalnych.

Na obszarze gminy Odrzywół nie ma składowiska odpadów niebezpiecznych, mogilnika ani Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gminy Odrzywół oszacowano na podstawie wskaźników na 9 Mg/rok.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w gminie nie jest realizowana przez gospodarstwa domowe. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych trafiają na składowisko odpadów komunalnych łącznie z odpadami komunalnymi. Zbiórkę zużytych akumulatorów prowadzi sklep MOTO AGROMAX S. Michoń Odrzywół ul. Tomaszowska 28.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje obwoźny system zbierania złomu i odpadów niebezpiecznych (akumulatory, baterie, lampy), prowadzony przez podmioty posiadające stosowne pozwolenia. Między innymi przez:

- Krzysztofa Romańczuka (skup i sprzedaż surowców wtórnych i złomu, żelaza)

- Krzysztofa Nitzkiego ( skup i sprzedaż surowców wtórnych i złomu),

- Hydrobudowa Śląsk S.A. (odbiór lamp fluorescencyjnych i materiałów zawierających

azbest),

- PPHU „Arka” (odbiór i transport baterii i akumulatorów, olei odpadowych, opon).

Odpady medyczne i weterynaryjne

Na terenie gminy Odrzywół znajdują się:

Gminny Ośrodek Zdrowia, gabinety stomatologiczne, apteka oraz lecznica dla zwierząt.

Odpady medyczne odbierane są przez firmę Trangot ul. Miła 24 w Radomiu i wywożone do unieszkodliwiania poza teren gminy.

Baterie i akumulatory

Obecnie na terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu zbiórki baterii                 i akumulatorów. Część odpadów tego typu jest oddawana w punktach sprzedaży (oddanie starego akumulatora przy zakupie nowego). Gmina nie posiada danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów tego typu.

Firmy zajmujące się usługami handlowymi mają podpisane umowy z firmami dotyczące odbioru zużytych akumulatorów i transportu ich w celu unieszkodliwienia. Zbiórkę zużytych akumulatorów prowadzi sklep MOTO AGROMAX S. Michoń Odrzywół ul. Tomaszowska 28.

Część odpadów (baterie) trafia wraz ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko.

Odpady zawierające azbest

Na terenie gminy i powiatu nie ma składowiska odpadów azbestowych. Na terenie Województwa Mazowieckiego funkcjonuje 1 składowisko przyjmujące odpady zawierające azbest w miejscowości Rachocin (gmina Sierpc, powiat sierpecki). Gmina nie posiada „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Odrzywół przedstawia zestawienie:

| Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest | Rodzaj wyrobu zawierającego azbest i miejsce jego występowania | Ilość obiektów | Ilość wyrobów zawierających azbest |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m² | Mg |
| Gospodarstwa domowe | Eternit płaski i falisty na budynkach mieszkalnych | 510 | 47 857 | 832 711,8 |
|  | Eternit falisty na obiektach gospodarczych i garażach | 1 368 | 198 371 | 3 451 |
|  | Eternit falisty na obiektach inwentarskich | 375 | 35 195 | 612 410 |
|  | Inne obiekty, zadaszenia, wykończenia ogrodzenia | 28 | 1 188 | 20 288,4 |
|  | Razem: | 2 281 | 282 614 | 4 569 |
| Obiekty przemysłowe | Elewacja z płyt cementowo-azbestowych | 4 | 296 | 5,15 |
| Inne | Rury wodociągowo-kanalizacyjne | 0,8 km |  |  |

*wg danych Gminy Odrzywół – stan na listopad 2008r.

Pestycydy

Na terenie gminy i powiatu nie są zlokalizowane składowiska odpadów niebezpiecznych. W gminie nie ma także magazynów nieprzydatnych środków ochrony roślin. Opakowania po środkach ochrony roślin (o kodzie 15 01 10) są odbierane przez firmy, które posiadają odpowiednie zezwolenia na zbieranie odpadów opakowaniowych. Niewielka część odpadów tego typu trafia do pojemników na odpady zmieszane.

Odpady zawierające PCB

Jednym z głównych problemów jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających PCB. Obecnie w kraju nie ma instalacji mogącej bezpiecznie niszczyć kondensatory zawierające PCB. Kondensatory zawierające PCB unieszkodliwiane są jedynie w instalacjach zagranicznych. Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących                                     z transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest w dwóch krajowych instalacjach zlokalizowanych w Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym oraz Zakładach Azotowych ANWIL S.A we Włocławku. Dekontaminacja urządzeń zawierających PCB realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku. Wszystkie urządzenia zawierające PCB, które zostaną zidentyfikowane podczas przeprowadzonej inwentaryzacji i kontroli powinny być przekazane do tych podmiotów gospodarczych.

Szacuje się, że ilość odpadów zawierających PCB na terenie powiatu przysuskiego wynosi ok. 3 Mg. Gmina nie posiada danych dotyczących ilości odpadów zawierających PCB.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Źródłem powstawania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są instytucje użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe i gospodarstwa domowe. Ilość poszczególnych urządzeń wycofywanych z użytku jest trudna do określenia ze względu na fakt, że aktualnie na terenie powiatu i gminy nie funkcjonuje zorganizowany system zbiórki. Na podstawie analizy wskaźnikowej szacuje się, że rocznie na terenie powiatu przysuskiego powstaje ok. 362 Mg odpadów elektrycznych i elektronicznych z czego ok. 260 to urządzenia AGD.

Na terenie Gminy Odrzywół nie funkcjonuje zorganizowany system selektywnej zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z tym część sprzętu trafia do składnic złomu oraz na składowiska odpadów komunalnych.

W 2008r. przeprowadzono jedną zbiórkę zużytego sprzętu RTV i AGD. W 2009r. planuje się organizację dwóch takich zbiórek. Zbiórkę na zlecenie Urzędu Gminy przeprowadziła firma HAK.

Na terenie województwa działalność związaną z recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych prowadzi firma Thornmann Recycling w Warszawie oraz Maklers Sp. z o. o. w Jabłonnej. Instalację do regeneracji czynników chłodniczych posiada Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej „PROZON” w Warszawie.

Wraki samochodowe i opony

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym samochód po zakończeniu swojego użytkowania staje się tzw. odpadem poużytkowym i należy do kategorii odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na swój charakter stanowi wartościowy odpad, który jest źródłem cennych materiałów. Około 85 % masy samochodu to metale i tworzywa sztuczne, nadające się do odzysku i recyklingu. Zawierają jednak szereg substancji niebezpiecznych (np. oleje, płyn hamulcowy 
i akumulatory ołowiowe),  które mogą dostać się do środowiska w przypadku niekontrolowanego postępowania z zużytymi pojazdami lub nie zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń przed dostaniem się tych substancji do gleby, wód gruntowych czy atmosfery. Dlatego też demontażem zużytych pojazdów powinny zajmować się  wyłącznie uprawnione firmy, zwane stacjami demontażu, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do usuwania substancji niebezpiecznych, demontażu i segregacji materiałów, części oraz podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych.

W powiecie przysuskim nie ma żadnych stacji demontażu upoważnionych przez Wojewodę Mazowieckiego do wydawania zaświadczeń niezbędnych do wyrejestrowania pojazdów,  ani nie ma też punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji posiadających stosowne zezwolenia starosty przysuskiego.

Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych, a także w wyniku demontażu wraków samochodowych. Ilość wytwarzanych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie zarejestrowanych pojazdów, z uwzględnieniem czasu zużycia opon. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej i depozytowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2007, poz. 607) nałożyła na przedsiębiorców obowiązek recyklingu odpadów poużytkowych wraz z osiągnięciem do dnia 
31 grudnia 2014 r. docelowego poziomu odzysku odpadów poużytkowych, do których należą zużyte opony, a powinien on wynosić co najmniej 75%.

Aktualnie w zdecydowanej większości przypadków opony są wymieniane i gromadzone w warsztatach obsługi ogumienia, które stają się posiadaczami tych odpadów. Opony objęte są opłatą produktową i część trafia do odzysku. Do systemu odpadów komunalnych trafiają opony z przypadków samodzielnej wymiany oraz opony zalegające w gospodarstwach.

Urząd Gminy w Odrzywole nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości zużytych opon powstających na terenie gminy.

Oleje odpadowe

Oleje odpadowe, w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładnikowe, a także oleje hydrauliczne, stanowią grupę 13.

W przemyśle oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany:

- olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych,

- olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe),

- olejów transformowanych.

W motoryzacji oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany olejów silnikowych i przekładniowych z pojazdów samochodowych, a także na skutek eksploatacji pojazdów samochodowych np. w postaci odpadów z odwadniania w separatorach.

Na terenie powiatu w roku 2006 wytworzono ok. 2000 Mg omawianych odpadów. Oleje odpadowe poddawane były w znacznej mierze procesowi unieszkodliwiania. Na terenie powiatu jest prowadzona zbiórka zużytych olejów odpadowych. Brak jest bliższych danych dotyczących placówek gromadzących zużyte oleje.

Firmy zajmujące się usługami handlowymi mają podpisane umowy z firmami dotyczące odbioru przepracowanych olejów i transportu ich w celu unieszkodliwienia. Brak jest danych dotyczących ilości wytwarzanych olejów odpadowych na terenie gminy.

1.3.3. Odpady z sektora gospodarczego

Na odpady powstające w przemyśle składają się odpady komunalne oraz odpady z przemysłowych procesów produkcyjnych tzw. odpady technologiczne w tym odpady niebezpieczne. Z uwagi na brak zakładów przemysłowych na terenie gminy typowe odpady przemysłowe tu nie powstają (np. oleje przepracowane, osady z filtrów).

Głównymi wytwórcami odpadów  poprodukcyjnych na terenie gminy są   niewielkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność głównie usługową. Na terenie gminy działają firmy: remontowo-budowlane, transportowe i świadczące usługi w zakresie napraw samochodów, ślusarstwa, krawiectwa, szewstwa, cholewkarstwa itp.

Ilość wytworzonych przez  te podmioty gospodarcze odpadów zarówno komunalnych jak i produkcyjnych  nie jest możliwa do określenia, ze względu na brak ewidencji ich ilości. Z poszczególnych zakładów odpady te są odbierane w systemie obwoźnym.

1.3.4. Odpady poddawane procesom odzysku i unieszkodliwiania

Selektywna zbiórka odpadów obejmuje odpady przeznaczone do procesu odzysku: szkło, plastiki (PET-y), makulatura i metale. Od 2008r. realizowana jest poprzez wyspecjalizowaną firmę HAK z Piotrkowa Trybunalskiego, z którą Gmina Odrzywół ma podpisaną umowę. Selektywna zbiórka odpadów w gospodarstwach domowych prowadzona jest do 3 worków na:

- szkło,

- plastik (PET-y),

- makulaturę i metale.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje jedynie odpady  opakowaniowe do recyklingu materiałowego. Na terenie gminy organizowana jest również zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych. Brak jest selektywnej zbiórki odpadów do recyklingu organicznego, zbiórki odpadów niebezpiecznych i poremontowych.

Ilość wysegregowanych odpadów na terenie gminy w latach 2005-2007 przedstawia poniższa tabela:

|  | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Masa [Mg] |
| papier i tektura | 9,45 | 11,50 | 23,2 |
| tworzywa sztuczne | 7,70 | 8,40 | 21,48 |
| szkło | 0,51 | 0,60 | 0,72 |
| Razem: | 17,66 | 20,5 | 45,5 |

*wg Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu przysuskiego

1.4. Instalacje oraz podmioty gospodarcze zajmujące się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów:

Podmioty zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych:

- Urząd Gminy – komunalna jednostka oczyszczania, Odrzywół, ul. Warszawska 53. Zakres działalności - wywóz komunalnych nieczystości stałych,

- PGKiM, Przysucha, ul. Targowa 52, nr zezwolenia 1/2007, data wydania 12.03.2007r., okres ważności – 31.03.2017r., wydane przez Wójta Gminy Odrzywół. Zakres działalności – odbiór i transport odpadów komunalnych,

- HAK – Zakład Usług Komunalnych, Stanisław Burczyński, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż komunalne:

- „Hydrobudowa” Śląsk SA, Mikołów Oddział Radom, zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – odbiór lamp fluorescencyjnych i innych materiałów posiadających azbest,

- Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Karolczak, Łódź, ul. Przełajowa 10/56, zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – odbiór i transport odpadów zawierających azbest,

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMO EXPORT”, Warszawa ul. Żurawia 24/7, zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,

- Firma „AWANS” Sp z o.o, Warszawa, ul. Żagańska 1, zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów z piaskowników, szlamów z kolektorów, odpadów zawierających azbest,

- PUH EXPORT-IMPORT „PEWJOL”, Opoczno, ul. Kopernika 8/5, zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest i odpady azbestopodobne,

- Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO”, Zamość, ul. Bohaterów Monte Casino 4/12 , zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, odpadów budowlanych,

- PPHU „Arka”, Przysucha, ul. Radom 30, zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – odbiór, transport baterii i akumulatorów, olei odpadowych, świetlówek i lamp fluorescencyjnych, opon, opakowań tekturowych, tworzyw sztucznych,

- Stacja Paliw i Usług Motoryzacyjnych Spółka Jawna, Potworów 69, zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – zbieranie akumulatorów ołowiowych,

- „Motozbyt” T. Kos, Przysucha, ul. Radomska 16 zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – zbieranie akumulatorów ołowiowych,

- Firma Handlowa „DAKO”, Potworów 157 zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – zbieranie akumulatorów ołowiowych,

- Sklep „MOTO AGROMAX” S. Michoń, Odrzywół, ul. Tomaszowska 28 zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – zbieranie akumulatorów ołowiowych,

- Rzuców Zakład Maszyn Rolniczych i Odlewni Żeliwa (p. Szcześniak, Stępień, Sokół, Madej, Rec) Spółka Jawna w Rzucowie, ul. Staszica 36 zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – odzysk wybrakowanych odpadów żeliwnych

100980 – wybrakowanie żeliwa

120117 – odpady poszlifierskie

120113 – odpady spawalnicze

120101 – odpady z tłocznia i piłowania żelaza i jego stopów

100101 – żużle i popioły paleniskowe

100903 – żużle odlewnicze

100908 – rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania

100910 – pyły z gazów odlotowych

100906 – rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania

- Rdzów 18 Zakład produkcyjno Handlowo-Usługowy „Bumis” Mirosław Iskrzyński gm. Potworów zezwolenie wydane przez Starostę przysuskiego. Rodzaj odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – odzysk żużli i popiołów paleniskowych 100101,

Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów:

- Odrzywół, właściciel- Gmina Odrzywół, rodzaj: składowisko odpadów komunalnych,

1.5. Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, mimo to większość odpadów trafia na lokalne składowisko w formie zmieszanej, co uniemożliwia odzyskiwanie surowców wtórnych. Istniejące składowisko odpadów zabezpiecza potrzeby gminy tylko na kilka najbliższych lat, dlatego należy wprowadzić skuteczny system odzysku surowców wtórnych.  Z uwagi na założenia dalszego rozwoju gminy należy liczyć się ze wzrostem zapotrzebowania na składowanie i zabezpieczanie odpadów z różnych sektorów: komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych i innych.

1.6. Wnioski

Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie Odrzywół pozwala na przedstawienie następujących wniosków:

- Konieczne jest rozszerzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” na terenie całej gminy.

- Należy podjąć działania w celu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Odrzywole.

- Należy wzmocnić kontrolę podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Należy podjąć działania w celu lokalizacji i likwidacji „dzikich wysypisk” istniejących na terenie gminy.

- Konieczne jest podjęcie działań z zakresu edukacji proekologicznej adresowanej do dzieci oraz dorosłych.

###### II. Plan Gospodarki Odpadami

2.1. Prognozowane zmiany wpływające na gospodarkę odpadami

Wpływ na gospodarkę odpadami w regionie w najbliższych latach będą miały: zmiany demograficzne, rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój gospodarczy gminy oraz zmiany struktury odpadów komunalnych.

2.1.1. Demografia

Wg stanu na 31 grudnia 2007 roku w gminie było zameldowanych 4240 mieszkańców.

Prognozowana liczba mieszkańców gminy Odrzywół w latach 2009 – 2016  wyniesie:

| Gmina Odrzywół | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4427 | 4369 | 4480 | 4386 | 4491 | 4446 | 4482 | 4532 |

2.1.2. Rozwój gospodarczy

Głównym celem gminy Odrzywół jest rozwój gospodarczy gminy z wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego i w tym celu przewiduje lokalizację różnych form działalności gospodarczej na terenie gminy.  Preferowana ma być działalność nieuciążliwa dla środowiska. Zamierzeniem gminy jest utworzenie atrakcyjnych terenów pod inwestycje oraz rozwój turystyki. Program gospodarki odpadami powinien uwzględniać perspektywiczne zwiększenie ilości odpadów bytowych (turystyka i rekreacja) oraz odpadów z sektora gospodarczego.

2.1.3. Mieszkalnictwo

Wzrost liczby mieszkań na terenie gminy szacowany jest przy założeniu utrzymania dotychczasowego tempa przyrostu.

Prognoza liczby mieszkań i powierzchni użytkowa mieszkań w gminie  Odrzywół:

| 2009 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) |
| 1415 | 103697 | 1427 | 105257 | 1452 | 108507 |

2.1.4. Prognoza ilości i struktury odpadów

Poniższe zestawienie przedstawia ilość odpadów komunalnych wywiezionych na składowisko z terenu gminy w roku 2007.

|  | Ilość wywiezionych odpadów komunalnych (Mg) | Odpady odzyskane w wyniku wstępnej segregacji (u źródła) (Mg) |
| --- | --- | --- |
| Odrzywół | 738,30 | 45,40 |

* wg Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami w gminie Odrzywół

Na terenie gminy Odrzywół w roku 2007 wywieziono (wg danych przedstawionych przez Gminę) około 738,30 Mg odpadów komunalnych, z czego unieszkodliwiono na składowisku 692,90 Mg.  Dane te obejmują jednak tylko odpady wywiezione na składowisko przez wyspecjalizowaną firmę działającą na zlecenie Urzędu Gminy. W statystyce tej nie są uwzględnione odpady spalane w gospodarstwach domowych, zagospodarowywane na kompostownikach przydomowych czy wywożone na „dzikie wysypiska”. Dlatego bliższe rzeczywistej ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych są dane szacunkowe wyliczone na podstawie wskaźników ilości odpadów wytwarzanych rocznie przez jednego mieszkańca (szacuje się, że na terenie gminy  powstanie w roku 2008 około 940 Mg odpadów).

W zamieszczonej niżej tabeli  przedstawiono za PGO dla Powiatu Przysuskiego wskaźniki emisji odpadów w latach 2008 i 2012 dla terenów wiejskich [kg/M/rok]

| Lp. | Nazwa strumienia odpadów | Rok 2008 | Rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 26,27 | 26,53 |
| 2. | Odpady zielone | 5,10 | 5,20 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 9,61 | 9,71 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 10,06 | 10,74 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 2,23 | 2,38 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 14,87 | 14,87 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,71 | 7,17 |
| 8. | Tekstylia | 4,93 | 4,98 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 1,99 | 2,05 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 11,28 | 11,82 |
| 11. | Metale | 4,55 | 4,55 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 1,34 | 1,39 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 0,66 | 0,68 |
| 14. | Odpady mineralne | 16,26 | 16,58 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 52,14 | 50,57 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 15,45 | 15,60 |
| 17. | Odpady budowlane | 30,90 | 31,52 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 2,00 | 2,00 |
| RAZEM | 216,345 | 218,34 |

*wg Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu przysuskiego

Prognoza szacunkowa ilości wytworzonych odpadów na terenie gminy Odrzywół w latach 2008 i 2012:

| Lp. | Nazwa strumienia odpadów | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2008 | Rok 2012 |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 114 | 116 |
| 2. | Odpady zielone | 22 | 23 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 42 | 43 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 44 | 47 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 10 | 10 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 65 | 65 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 29 | 31 |
| 8. | Tekstylia | 21 | 22 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 8 | 9 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 49 | 52 |
| 11. | Metale | 20 | 20 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 6 | 6 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 3 | 3 |
| 14. | Odpady mineralne | 71 | 73 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 226 | 222 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 67 | 68 |
| 17. | Odpady budowlane | 134 | 138 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 9 | 9 |
| RAZEM | 940 | 957 |

*obliczenia własne na podstawie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu przysuskiego

Ilość odpadów zebranych na terenie gminy Odrzywół w 2007 r. wyniosła 738,30 Mg. Szacunkowe dane wynoszą 940 Mg – wartości te są bliższe prawdy. W gminach wiejskich część odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych przeznacza się na kompost, część jest również spalana. Do przydomowych pojemników trafiają również odpady opakowaniowe lub niebezpieczne.

2.2. Warunki segregacji, gromadzenia i składowania odpadów

Podstawowym warunkiem racjonalnej gospodarki odpadami jest selektywna zbiórka. Pozwala ona na:

- pozyskiwanie surowców wtórnych bez nadmiernego obciążania linii w sortowniach,

- zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowiska (wydłużenie czasu ich eksploatacji),

- umożliwia tworzenie stabilnego rynku surowców wtórnych i przemysłu przetwarzającego te surowce.

Schemat racjonalnego gospodarowania odpadami:

Minimalizacja	    Recykling	   Unieszkodliwianie	Składowanie

Minimalizacja ilości odpadów – osiągana przez wstępną segregację

Recykling – wykorzystanie odzyskanych surowców wtórnych w gospodarce

Unieszkodliwianie – pozbawienie pozostałych odpadów właściwości szkodliwych dla środowiska

Składowanie – docelowe składowanie odpadów obojętnych dla środowiska

Podstawowe systemy selektywnej zbiórki odpadów to:

- System zbiorczych punktów selektywnego gromadzenia (tzw. kontener w sąsiedztwie) - ustawienie w wybranych punktach gminy specjalnie oznakowanych kontenerów przeznaczonych do zbierania: szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali. Odpady zmieszane (frakcja mokra) gromadzi się  w osobnych pojemnikach. System ten stosuje się w rejonach o wysokim stopniu urbanizacji.

- System zbiórki „u źródła” - rozstawienie pojemników na poszczególne frakcje odpadów w miejscu ich powstawania (gospodarstwa domowe, posesje przy punktach usługowych itp.). Rozróżnia się 3 systemy:

- dwupojemnikowy – pojemniki na frakcję suchą i frakcję mokrą

- trójpojemnikowy – pojemnik na surowce wtórne, pojemnik na odpady  do kompostowania, pojemnik na pozostałe odpady

- wielopojemnikowy – pojemniki na: szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady do kompostowania oraz pozostałe odpady

- System centralnych punktów selektywnego gromadzenia, opiera się na stworzeniu ogrodzonych, nadzorowanych miejsc wyposażonych w zestawy kilku pojemników i kontenerów. Punkty mogą odbierać również odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, motoryzacyjne, budowlane. System taki obsługuje skupiska ludności około 20 tys. mieszkańców.

Wojewódzki plan gospodarki odpadami przewiduje utworzenie Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO), dysponującymi nowoczesnymi systemami segregacji i unieszkodliwiania odpadów (np. unieszkodliwianie termiczne, biochemiczne, fizykochemiczne) oraz spełniającymi wymogi bezpieczeństwa składowiskami obojętnego chemicznie i biologicznie balastu. Zgodnie z przepisami, regulującymi składowanie odpadów komunalnych konieczne będzie uzyskanie tzw. pozwolenia zintegrowanego, co w praktyce oznacza, że za kilka lat nie będzie możliwe docelowe składowanie odpadów na istniejących składowiskach.

2.3. Możliwości wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów

Z uwagi na rosnącą ilość wytwarzanych odpadów komunalnych występuje konieczność zmniejszania ich objętości przed ostatecznym składowaniem. Istnieje również szansa na odzyskanie możliwych do odzyskania surowców i energii. Najpopularniejsze sposoby unieszkodliwiania pozostałych po segregacji odpadów komunalnych to:

- spalanie – termiczne unieszkodliwianie zmniejszające masę odpadów składowanych. Ciąg technologiczny do spalania składa się z urządzeń do przygotowania odpadów: pieca z systemem do odzysku ciepła, instalacji do oczyszczania spalin, systemu kontroli toksyczności spalin oraz urządzeń do usuwania popiołu i żużla

- wykorzystanie niektórych frakcji odpadów jako paliwa alternatywne – spalanie odpadów odbywa się nie w piecu do spalania odpadów, ale w palenisku funkcjonującej instalacji przemysłowej (kotły fluidalne i paleniska rusztowe w zakładach energetycznych, siłowniach przemysłowych, cementowniach itp.). Paliwami mogą być np. guma, makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne. W  systemie tym konieczny jest ciągły monitoring spalin.

- piroliza – polega na odgazowaniu różnego rodzaju odpadów (guma, makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne) i spalanie produktów gazowych procesu.

- ekobetonowanie – wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów jako domieszki do betonów, stosowanych do budowy m.in. podbudowy dróg i ulic, budowy obwałowań składowiska odpadów, budowy barier dzwiękochłonnych itp.

- kompostowanie – proces, który może być prowadzony w warunkach naturalnych (pryzmy) lub w bioreaktorach. Kompostowaniu mogą być poddane odpady organiczne z gospodarstw domowych, targowisk, pielęgnacji zieleni itp.

- pryzma energetyczna – odpady ulegające biodegradacji składowane są w pryzmach, w których odbywa się beztlenowy proces ich rozkładu. Powstający w wyniku procesu rozkładu biogaz wykorzystuje się do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej.

Na terenie gminy trudno byłoby zastosować którąś z wymienionych powyżej technologii. Możliwa jest natomiast budowa „czystej” kompostowni – pryzmy, na której byłyby przerabiane wyłącznie czyste odpady biologiczne.

2.4. Cele strategiczne i system gospodarki odpadami

Główne rodzaje odpadów, jakie powstają na terenie gminy można podzielić na:

- komunalne: stałe i ciekłe odpady z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, odpady z ogrodów i parków, odpady uliczne (tzw. zmiotki), nieczystości ze zbiorników bezodpływowych

- inne: wraki samochodowe, odpady z zakładów opieki zdrowotnej i weterynaryjnej, odpady budowlane (gruz, ziemia), odpady z działalności usługowej i produkcyjnej.

Główne cele planu gospodarki odpadami to:

- zapobieganie powstawaniu odpadów

- zapewnienie bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwienia powstałych odpadów

Realizacja głównych celów wymaga podjęcia szeregu działań, m.in.:

- wprowadzenia powszechnego systemu segregacji odpadów podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców

2.4.1. Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy

Docelowy system zbierania, segregacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przedstawia poniższy schemat:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Wytwórcy odpadów

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Segregacja u źródła 																		      surowce wtórne

-------------------------------------------------------------------------------------------------

surowce wtórne

RZGO         								     kompost

frakcja energetyczna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Składowisko

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowany system gospodarki odpadami na terenie gminy Odrzywół przewiduje:

Gromadzenie odpadów w miejscu ich powstawania co stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania.

Selektywna zbiórka – odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą poddawane będą wstępnej segregacji „u źródła”. W wyniku wstępnej segregacji oddzielona zostanie frakcja sucha (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale), która będzie odbierana przez firmę, z którą gmina podpisze umowę w zakresie odbioru odpadów. Surowce wtórne mogą być gromadzone w workach lub pojemnikach (gospodarstwa domowe) lub w specjalnych kontenerach do selektywnej zbiórki, które powinny być ustawione w miejscach widocznych i uczęszczanych przez mieszkańców.

RZGO – Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami

Odpady zmieszane odbierane z gospodarstw domowych do 2014 roku będą składowane na składowisku w Odrzywole. Po zamknięciu składowiska odpady zmieszane będą przewożone do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Radomiu-Wincentowie gdzie będą poddane procesowi wtórnej segregacji.

Odzyskane surowce wtórne będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy w celu ich zagospodarowania, odpad zostanie zagospodarowany poprzez oddzielenie odpadów organicznych (do kompostowania), frakcji energetycznej (do spalenia) oraz balastu.

Odpady komunalne będą kierowane do RZGO w Radomiu za pośrednictwem stacji przeładunkowej odpadów, ze względu na odległość gminy Odrzywół do tego Zakładu, która przekracza 30 km. Zadaniem stacji przeładunkowej odpadów będzie magazynowanie i przygotowanie odpowiednich partii odpadów do przekazania do RZGO.

Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne odbierane będą poprzez przejazdy mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów zmieszanych w ciągu technologicznym RZGO będą czasowo magazynowane w Rotacyjnym Magazynie Odpadów Niebezpiecznych i innych niż Niebezpieczne, a następnie będą transportowane poza RZGO w celu unieszkodliwienia.

2.5. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

Z analizy danych zbiórki, odzysku, recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów wynika, że najgorsza sytuacja jest w sektorze odpadów komunalnych – większość tych odpadów składowana jest bez segregacji. Konieczne jest podjęcie działań, które zmienią tę sytuację. Działania powinny dotyczyć następujących obszarów:

- zapobieganie powstawaniu odpadów (optymalizacja gospodarki materiałowej, modernizacja urządzeń – poprawa wydajności, nowe technologie, recykling i ponowne użycie),

- poprawa gospodarki odpadami (optymalizacja transportu, intensyfikacja odzysku, unieszkodliwianie),

- optymalizacja sieci instalacji do unieszkodliwiania odpadów i docelowych składowisk,

- edukacji ekologicznej mieszkańców gminy.

2.5.1. Odpady komunalne

Podstawowym działaniem poprawiającym gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy będzie rozszerzenie powszechnej segregacji odpadów już w miejscu ich powstawania (program segregacji „u źródła”).

Po zamknięciu składowiska odpadów w Odrzywole odpady komunalne przyjmowane będą na instalacje eksploatowane przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76:

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK), w skład którego wchodzi: 
     - sortownia odpadów komunalnych 
     - kompostownia odpadów organicznych i biodegradowalnych 
     - linia przygotowania komponentów do frakcji RDF 
     - zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
     - linia przerobu odpadów budowlanych 
     - linia przerobu odpadów wielkogabarytowych

- Rotacyjny Magazyn Odpadów Niebezpiecznych i innych niż  Niebezpieczne

- Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego (ZSEE)

Wprowadzenie systemu segregacji „u źródła” poprzedzone będzie szeroką kampanią informacyjną i edukacyjną. Odpady komunalne, które nie będą zbierane w sposób selektywny, gromadzone będą w pojemnikach lub kontenerach o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania. Wysegregowane surowce (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale) będą zbierane w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w workach lub pojemnikach, a na terenach otwartych i przy obiektach użyteczności publicznej w specjalnych kontenerach do selektywnej zbiórki, które powinny być ustawione w miejscach widocznych i uczęszczanych przez mieszkańców.

2.5.2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji

W gminie Odrzywół źródłem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji są głównie odpady kuchenne, odpady z ogródków i pól. Szacunkowe dane ilości wytwarzanych tego rodzaju odpadów w roku 2008 wynoszą 114 Mg. Zawartość odpadów organicznych, w masie odpadów komunalnych, dla terenów wiejskich wynosi 18%, a dla miast – 33%. Odpady ulegające biodegradacji w większości zagospodarowywane są w miejscu ich powstawania, czyli przy gospodarstwach domowych jako kompost oraz jako pasze dla zwierząt. Część odpadów kuchennych z pewnością trafia na składowisko docelowe jako odpady zmieszane.

Zmniejszenie ilości tego typu odpadów trafiających na lokalne składowisko powinno przynieść propagowanie przydomowych kompostowników oraz zagospodarowanie przetworzonych w nich odpadów w działalności rolniczej. Właściciele gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych większych, ekologicznych, mogliby używać wyprodukowany przez siebie kompost jako nawóz naturalny. W planowanym systemie gospodarki odpadami bioodpady z zabudowy jednorodzinnej będą trafiały na przydomowe kompostowniki. Zakup specjalnych pojemników służących do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji ma być współfinansowany przez gminę od roku 2010. Odpady z zabudowy wielorodzinnej oraz odpady zielone z parków i ogrodów będą trafiały również do specjalnych pojemników na odpady ulegające biodegradacji, skąd będą wywożone przez wyspecjalizowane firmy do kompostownika zlokalizowanego przy ZUOK w Radomiu. Wytworzony kompost będzie zagospodarowywany przez miejskie firmy komunalne.

Celem w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko, aby nie było składowanych:

- w 2010 r. więcej niż 75%

- w 2013 r. więcej niż 50%

- w 2020 r. więcej niż 35%

masy tych odpadów  w stosunku do wytworzonych w 1995 r.

2.5.3. Odpady niebezpieczne

Proponowany system zbiórki odpadów niebezpiecznych przewiduje, po uprzednim poinformowaniu mieszkańców, przejazdy specjalistycznych samochodów MPZON („mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych”), które będą odbierały odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe bezpośrednio od mieszkańców.

Planowany system gospodarki poszczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych w gminie Odrzywół:

- Odpady medyczne i weterynaryjne – odpady z ośrodka zdrowia, gabinetu stomatologicznego, apteki oraz lecznicy dla zwierząt odbierane są przez wyspecjalizowane firmy na podstawie zawartych z nimi umów. Nie przewiduje się zmiany funkcjonującego systemu.

- Przeterminowane leki -  będą zbierane w pojemnikach ustawionych w aptece i Zakładzie Opieki Zdrowotnej i wywożone poza teren gminy przez wyspecjalizowane firmy. Termometry rtęciowe również będzie można oddawać w aptekach, które będą posiadały pojemniki na tego typu odpady. Zebrane termometry rtęciowe następnie trafią do przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego w ich utylizacji.

- Wyeksploatowane pojazdy – pojazdy będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się demontażem wraków samochodowych. Wykaz takich firm jest dostępny w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

- Opony – Aktualnie w zdecydowanej większości przypadków opony są wymieniane i gromadzone w warsztatach obsługi ogumienia, które stają się posiadaczami tych odpadów. Ilość zużytych opon będzie wzrastać wraz ze wzrostem ilości rejestrowanych samochodów. Mieszkańcy gminy będą mogli oddawać zużyte opony do mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

- Oleje – odpadowe oleje z procesów produkcyjnych oraz zbierane w punktach obsługi samochodów i na stacjach benzynowych będą nadal odbierane od wytwórców przez wyspecjalizowane firmy. Zbiórka tych odpadów odbywać się będzie także poprzez przejazdy specjalistycznych samochodów – „mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych”.

- Zużyte baterie i akumulatory – podstawową formą zbiórki akumulatorów będzie przyjmowanie przez punkty sprzedaży wraz z zakupem nowego. Zbieranie zużytych baterii będzie zorganizowane przez bezpośrednie dostarczenie odpadów do MPZON, a także poprzez odbiór w punktach sprzedaży, gdzie będą rozstawione pojemniki na zużyte baterie. Odpady te zostaną wywiezione przez wyspecjalizowaną firmę poza teren gminy w celu unieszkodliwienia.

- Odpady elektryczne i elektroniczne - odpady te będą odbierane przez wyspecjalizowaną firmę i transportowane do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) zlokalizowanego w Radomiu-Wincentowie. Zużyte świetlówki będą także oddawane w każdym sklepie lub hurtowni przy zakupie nowej. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) w zbiórkę zużytego sprzętu włączone są placówki handlu detalicznego i hurtowego. Przy sprzedaży urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego sprzedawcy detaliczni i hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia tego samego rodzaju zużytego sprzętu na zasadzie 1:1.

- Odpady zawierające PCB - obecnie w kraju realizowany jest program likwidacji PCB z terminem zakończenia w 2010 roku. Zgodnie                         z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 24.06.2002 (Dz.U.96 poz.860) podmioty gospodarcze miały obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB (eksploatowanych                         i wycofanych z eksploatacji) oraz magazynowanych odpadów PCB                 w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłożenia informacji                        o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie. Obecnie brak jest danych o ilości urządzeń zawierających PCB oraz magazynowanych odpadach PCB na terenie Gminy Odrzywół. W związku z tym na terenie gminy należy zinwentaryzować lokalizacje wszelkich instalacji zawierających PCB, opracować harmonogram ich usunięcia oraz przeprowadzić likwidację i dekontaminację urządzeń zawierających PCB (przede wszystkim transformatory i kondensatory z olejem zawierającym domieszkę PCB). Do 2010 roku urządzenia zawierające PCB powinny zostać zlikwidowane i unieszkodliwione przez wyspecjalizowane firmy.

- Opakowania po środkach ochrony roślin – odpady tego typu będą nadal odbierane przez firmy, które posiadają odpowiednie zezwolenia na zbieranie odpadów opakowaniowych. Zbiórka tego rodzaju odpadów odbywać się będzie także poprzez przejazdy MPZON.

- Chemikalia - zbiórka tego typu odpadów odbywać się będzie poprzez zorganizowane przejazdy MPZON.

- Odpady zubożające warstwę ozonową - zbieranie odpadów tego typu będzie organizowane przez odbieranie zużytych urządzeń w punktach sprzedaży. Zbiórka tego typu odpadów odbywać się będzie także poprzez zorganizowane przejazdy MPZON.

- Azbest – na terenie gminy należy przeprowadzić inwentaryzację azbestu. Akcja informacyjna o szkodliwości tego produktu powinna przyczynić się do usuwania wyrobów azbestowych z budynków i instalacji. Odpady zawierające azbest będą transportowane przez wyspecjalizowane firmy na składowisko w miejscowości Rachocin (gmina Sierpc, powiat sierpecki) lub na inne składowiska zlokalizowane poza terenem województwa, posiadające odpowiednie zezwolenia.

- Pozostałe odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych – zbiórka będzie organizowana (po uprzednim poinformowaniu mieszkańców) przez przejazdy specjalistycznych samochodów MPZON.

2.5.4. Odpady z sektora gospodarczego

Plan zakłada podjęcie działań, których efektem będzie zmniejszenie ilości odpadów z  tego sektora oraz całkowite ich zagospodarowanie. Cele te można osiągnąć dzięki:

- promocji nowoczesnych „czystych” technologii,

- promocji termomodernizacji budynków i modernizacji systemów grzewczych,

- wzmocnienie kontroli przestrzegania warunków postępowania z odpadami przez podmioty gospodarcze,

- optymalizacji gospodarki materiałowej, modernizacji urządzeń – poprawa  ich wydajności,

- racjonalnej gospodarki odpadami opakowaniowymi,

- wykorzystanie odpadów z przetwórstwa.

# 2.5.5. Osady ściekowe

Ścieki z terenu gminy Odrzywół dowożone są do Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Odrzywole. Powstające  tutaj w procesie utylizacji suche odpady są wywożone na składowisko odpadów, natomiast ścieki po neutralizacji wpuszcza się do rzeki Drzewiczki.

W Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu przysuskiego proponowanym rozwiązaniem w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych jest zwożenie ich do kompostowni i poddanie tam zbiegom higienizacji na poletkach osadowych. Jeżeli zawartość metali ciężkich w tych osadach nie przekracza dopuszczalnych norm sugeruje się rolnicze ich wykorzystanie. Jeżeli natomiast poziom metali ciężkich jest zbyt wysoki, należy spalać je w spalarni odpadów komunalnych.

Zgodnie z WPGO dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 należy dążyć do:

- sukcesywnego wykorzystywania osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2011;

- całkowitego ograniczenia składowania osadów ściekowych do roku 2015.

# 2.5.6. Odpady z rozbiórki obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej

Odpady budowlane umieszczane będą na terenie nieruchomości odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, w kontenerach/pojemnikach dostarczonych przez uprawniony podmiot, w miejscach dostępnych do odbioru przez jednostkę wywozową. Zbiórka odpadów budowlanych prowadzona będzie według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Na terenach wiejskich odpady tego typu są często wykorzystywane na własne potrzeby remontowo-budowlane.

Odpady powstające podczas rozbiórki lub remontów obiektów budowlanych, a także odpady z infrastruktury drogowej nadające się do zagospodarowania (gruz budowlany) będą transportowane przez wyspecjalizowane firmy do ZUOK w Radomiu-Wincentowie, gdzie będzie znajdowała się linia przerobu odpadów budowlanych. Odpady te również mogą być sprzedawane zainteresowanym osobom lub podmiotom gospodarczym.

Azbest (eternit) podczas rozbiórki obiektów budowlanych będzie demontowany i odbierany przez specjalistyczne firmy.

# 2.5.7. Odpady opakowaniowe

Strategia gospodarki odpadami opakowaniowymi, przyjęta w krajowym planie gospodarki odpadami zakłada m.in.:

- rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- kontrolę działania wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku i przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów opakowaniowych,

- wprowadzenie instrumentów monitorowania przepływu odpadów opakowaniowych i działania systemu

Ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy Odrzywół, na podstawie danych szacunkowych, wynosi ok. 141 Mg. W skład tego strumienia odpadów komunalnych wchodzą głównie opakowania papierowe i szklane, w mniejszym stopniu opakowania tekstylne i metalowe. Należy zmniejszyć ilość deponowanych odpadów opakowaniowych na składowiskach. Na terenie gminy segreguje się: papier i tekturę, szkło i tworzywa sztuczne. Ilość wysegregowanych odpadów jest wciąż minimalna.

W celu zachęcenia mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jego efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

- Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r. z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 r. z późn. zm.).

- Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne może być wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnego zbierania, poprzez zalecenia dotyczące gospodarstw domowych i innych wytwórców odpadów obejmujące sposób zbierania, typy pojemników oraz częstotliwość.

- Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi zasadniczą część wdrażania planów gospodarki odpadami. Jej celem jest zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”.

Ważnym elementem planu jest również zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin, które zawierają szkodliwe substancje. Tego rodzaju opakowania należy traktować jako odpad niebezpieczny, który powinien być gromadzony osobno, a następnie transportowane z zachowaniem wymogów prawa do punktów unieszkodliwiania.

2.6. Zdania strategiczne obejmujące lata 2009-2016

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Odrzywół definiuje cele strategiczne które obejmują okres 8 lat - zadania priorytetowe na lata 2009-2012 oraz zadania perspektywiczne na lata 2013-2016.

Do zadań strategicznych, które będą realizowane w latach 2009-2016 należą:

- Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych i systemem selektywnej zbiórki

- Zorganizowanie systemu odbioru odpadów ulegających biodegradacji (propagowanie przydomowych kompostowników)

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie i wdrożenie programu usuwania azbestu

- Organizacja systemu zbiórki padłych zwierząt

- Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – MPZON

- Organizacja zbierania zużytych urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową z gospodarstw domowych

- Rozwój systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów oraz zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności

- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole

- Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy

- Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających PCB

Zadania dotyczące edukacji ekologicznej na terenie gminy Odrzywół:

- Edukacja na temat szkodliwości i prawidłowych sposobów postępowania z olejami odpadowymi, bateriami i akumulatorami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Edukacja w zakresie metod unieszkodliwiania PCB oraz bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

- Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat prawidłowych sposobów postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach weterynaryjnych, ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową

2.6.1. Cele krótkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2009 – 2012)

Podstawowym zadaniem samorządu gminy Odrzywół będzie rozpoczęcie procesu wprowadzenia systemu gospodarki odpadami.

CELE

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców

- popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

- objęcie 100% gminy systemem selektywnego zbierania (do końca 2009 r.) poszczególnych frakcji odpadów komunalnych:

- odpadów zielonych z parków i ogrodów,

- papieru i tektury,

- odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na kolory

- tworzyw sztucznych i metali,

- odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zużyte baterie i akumulatory, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów)

- odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych.

DZIAŁANIA

- opracowanie programu informacyjnego o selektywnej zbiórce odpadów

- opracowanie i wdrożenie gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest

- rozszerzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” na terenie całej gminy

- organizacja systemu zbiórki padłych zwierząt

- zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych (przejazdy mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych)

OCZEKIWANE EFEKTY

Realizacja planowanych działań powinna doprowadzić do:

- wprowadzenia – w wyniku szeroko prowadzonej akcji informacyjno-popularyzacyjnej – spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zanieczyszczający płaci)

- objęcie całej gminy systemem segregacji odpadów

- osiągnięcia (do 2011 roku) limitów odzysku i recyklingu na poziomie:

odpadów wielkogabarytowych – 45%

odpadów budowlanych –54%

odpadów niebezpiecznych – 20%

odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55-80%

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

Najważniejsze zadania z zakresu gospodarki odpadami do zrealizowania przez Samorząd Gminy Odrzywół na lata 2009-2012:

| L.p. | Przedsięwzięcie | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami | Wójt gminy |
| 2 | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | Wójt gminy |
| 3 | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnej zbiórki odpadów | Wójt gminy |
| 4 | Zorganizowanie systemu odbioru odpadów ulegających biodegradacji (propagowanie przydomowych kompostowników) | Wójt gminy |
| 5 | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i opracowanie programu usuwania azbestu | Wójt gminy |
| 6 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycia | Wójt gminy |
| 7 | Organizacja systemu zbiórki padłych zwierząt | Wójt gminy |
| 8 | Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – MPZON | Wójt gminy |
| 9 | Organizacja zbierania zużytych urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową z gospodarstw domowych (do 2011r.) | Wójt gminy Producenci |
| 10 | Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy | Wójt gminy |
| 11 | Edukacja na temat szkodliwości i prawidłowych sposobów postępowania z olejami odpadowymi, bateriami i akumulatorami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Edukacja w zakresie metod unieszkodliwiania PCB oraz bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest | Wójt gminy |
| 12 | Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat prawidłowych sposobów postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach weterynaryjnych, ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową | Wójt gminy |
| 13 | Rozwój systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów oraz zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | Wójt gminy |
| 14 | Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających PCB | Wójt gminy |
| 15 | Monitoring systemu gospodarki odpadami | Wójt gminy |

Za realizacje wszystkich działań z zakresu gospodarki odpadami będą odpowiedzialne władze gminy Odrzywół.

Środki finansowe na wyżej przedstawione cele będą pochodzić z:

- Funduszy Ochrony Środowiska,

- Budżetu Państwa,

- Budżetu Gminy,

- Funduszy UE.

2.6.2. Cele gospodarki odpadami na lata 2013 – 2016

Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2013-2016 jest kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki.

CELE

- kontynuacja powszechnego systemu segregacji „u źródła” oraz odbioru odpadów posegregowanych i odpadów zmieszanych z terenu gminy

- wymiana pokryć dachowych zawierających azbest

DZIAŁANIA

- kontynuacja działań informacyjnych na temat segregacji odpadów

- objęcie całej gminy zorganizowaną zbiórką odpadów oraz systemem segregacji odpadów „u źródła”

- kontynuacja programu wymiany pokryć dachowych zawierających azbest

- kontynuacja zbiórki padłych zwierząt

OCZEKIWANE EFEKTY

- minimalizacja ilości odpadów poza systemem (składowanych na „dzikich wysypiskach”)

- zwiększenie zainteresowania mieszkańców gminy wymianą pokryć dachowych, zawierających azbest

- osiągnięcie (do 2015 roku) limitów odzysku i recyklingu na poziomie:

  - odpadów wielkogabarytowych – 65%

  - odpadów budowlanych – 70%

  - odpadów niebezpiecznych – 35%

  - odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55-80%

- skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

Harmonogram rzeczowy najważniejszych zadań na lata 2013-2016 przedstawia poniższa tabela :

| L.p. | Przedsięwzięcie | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej segregacji odpadów | Wójt gminy |
| 2 | Eliminowanie wyrobów zawierających azbest | Wójt gminy |
| 3 | Kontynuacja zbiórki padłych zwierząt | Wójt gminy |
| 4 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole | Wójt gminy |
| 5 | Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy | Wójt gminy |
| 6 | Monitoring systemu gospodarki odpadami | Wójt gminy |

Środki finansowe na wyżej przedstawione cele będą pochodzić z:

- Budżetu Powiatu,

- Budżetu Gminy,

- Funduszy Ochrony Środowiska,

- Budżetu Państwa,

- Funduszy UE.

2.7. Zadania z zakresu gospodarki odpadami w Gminnym Programie Ochrony Środowiska

Gminny Program Ochrony Środowiska dla gminy Odrzywół definiuje cele strategiczne (główne) i cele operacyjne (szczegółowe), które odpowiadają celom Gminnego Programu Gospodarki Odpadami.

Dla realizacji celu strategicznego, którym zdefiniowano: Czyste środowisko naturalne warunkujące rozwój gminy – definiuje się cel operacyjny – Racjonalna gospodarka odpadami. Dla realizacji niezbędne jest opracowanie szczegółowych programów realizacyjnych i zadań. Poniżej przedstawione są programy i odpowiadające im działania w układzie zadań priorytetowych i działań w dłuższym okresie czasu.

Za realizację poniżej przedstawionych programów odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Odrzywół, a źródłami finansowania zamierzeń będą:

- Fundusz Ochrony Środowiska,

- Budżet gminy,

- Budżet powiatu,

- Budżet Państwa,

- Fundusze UE.

Poniżej zamieszczono opis zadań, związanych z gospodarką odpadami, wpisanych do Programu Gospodarki Odpadami dla gminy Odrzywół.

C.O. Racjonalna gospodarka odpadami

- Program gospodarki odpadami

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST |
| 2 | Wdrożenie systemu odbioru odpadów posegregowanych i zmieszanych od mieszkańców | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 3 | Unowocześnienie istniejącego specjalistycznego taboru samochodowego | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 4 | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnej zbiórki odpadów | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 5 | Zorganizowanie systemu odbioru odpadów ulegających biodegradacji (propagowanie przydomowych kompostowników) | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 6 | Organizacja zbierania zużytych urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową z gospodarstw domowych (do 2011r.) | Wójt Gminy Odrzywół Przedsiębiorcy | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 7 | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i opracowanie programu usuwania azbestu | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 8 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycia | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 9 | Organizacja zbiórki padłych zwierząt | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 10 | Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

| 11 | Edukacja na temat szkodliwości i prawidłowych sposobów postępowania z olejami odpadowymi, bateriami i akumulatorami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Edukacja w zakresie metod unieszkodliwiania PCB oraz bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat prawidłowych sposobów postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach weterynaryjnych, ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 13 | Rozwój systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów oraz zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 14 | Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających PCB | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 15 | Monitoring systemu gospodarki odpadami | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej segregacji odpadów | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Realizacja programu eliminowania wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycia | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 3 | Kontynuacja zbiórki padłych zwierząt | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 4 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

| 5 | Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Monitoring systemu gospodarki odpadami | Wójt Gminy Odrzywół | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

Szacunkowe koszty realizacji programów z zakresu gospodarki odpadami przedstawiają poniższe zestawienia.

Szacunkowe koszty realizacji zadań w latach 2009-2012:

| L.p. | Przedsięwzięcie | Koszt przedsięwzięcia | Źródła środków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami | 30.000 | Środki własne JST |
| 2 | Wdrożenie systemu odbioru odpadów posegregowanych i zmieszanych od mieszkańców | 5.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 3 | Unowocześnienie istniejącego specjalistycznego taboru samochodowego | 150.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 4 | Zorganizowanie systemu odbioru odpadów ulegających biodegradacji (propagowanie przydomowych kompostowników) | 5.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 5 | Organizacja zbierania zużytych urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową z gospodarstw domowych (do 2011r.) | 5.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 6 | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i opracowanie programu usuwania azbestu | 5.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 7 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycia | 10.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 8 | Organizacja zbiórki padłych zwierząt | 10.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |

| 9 | Edukacja na temat szkodliwości i prawidłowych sposobów postępowania z olejami odpadowymi, bateriami i akumulatorami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Edukacja w zakresie metod unieszkodliwiania PCB oraz bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest | 5.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat prawidłowych sposobów postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach weterynaryjnych, ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową | 5.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 11 | Rozwój systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów oraz zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | 10.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 12 | Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających PCB | 5.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 13 | Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy | 50.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 14 | Monitoring systemu gospodarki odpadami | 50.000 | Środki własne JST |
|  | RAZEM | 345.000 |  |

Szacunkowe koszty realizacji zadań w latach 2013-2016:

| L.p. | Przedsięwzięcie | Koszt przedsięwzięcia | Źródła środków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizacja zadań zaplanowanych w programie | 20.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 2 | Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej segregacji odpadów | 10.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 3 | Realizacja programu eliminowania wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycia | 13.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 4 | Kontynuacja zbiórki padłych zwierząt | 12.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 5 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole | 500.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 6 | Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy | 65.000 | Środki własne JST RPO Środki pomocowe |
| 7 | Monitoring realizacji planu gospodarki odpadami | 60.000 | Środki własne JST |
|  | RAZEM | 680.000 |  |

2.8. Wnioski z analizy oddziaływania projektu na środowisko

Funkcjonujący obecnie w gminie Odrzywół system zbierania odpadów komunalnych nie odpowiada wymogom ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki odpadami. Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy (liczona wskaźnikowo) jest znacznie wyższa niż odpady deponowane na składowisku. Niewłaściwe pozbywanie się odpadów przez mieszkańców gminy (spalanie w gospodarstwach domowych, wywożenie na „dzikie wysypiska”) wymagają podjęcia natychmiastowych działań.

Przewidywane w ramach Planu Gospodarki Odpadami działania powinny przynieść następujące efekty:

- Najważniejszym zadaniem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Odrzywół. Rezultatem tych działań powinno być:

- zmniejszenie zagrożenia dla środowiska  naturalnego,

- ograniczenie spalania odpadów w gospodarstwach,

- eliminacja „dzikich” wysypisk odpadów.

- Zadania dotyczące kwestii działania składowisk odpadów powinny przynieść efekty w postaci:

- zmniejszenie zagrożenia dla wód podziemnych (rekultywacja i monitoring terenu składowiska).

- Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gminy powinny zmierzać do:

- zmniejszenia ilości odpadów komunalnych trafiających na docelowe składowisko poprzez selekcję odpadów „u źródła”,

- zwiększenia ilości odzyskiwanych surowców wtórnych z odpadów metalowych, szklanych, plastikowych i papieru (w wyniku wstępnej segregacji i segregacji w ZUOK),

- zwiększenia ilości wydzielonych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w wyniku przeprowadzanych segregacji),

- odzysk, do poziomu limitów odzysku i recyklingu, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych i opakowaniowych,

- eliminacji odpadów niebezpiecznych (t.j.; azbest, akumulatory, sprzęt AGD, opony itp.) trafiających na „dzikie wysypiska”. Cel ten zostanie osiągnięty po przeprowadzeniu akcji informacyjnej wśród mieszkańców gminy oraz poprzez przejazdy MPZON,

- zmniejszenia emisji metanu do atmosfery (kompostowanie odpadów i ich zagospodarowywanie, kierowanie resztek odpadów ulegających biodegradacji do RZGO).

2.9. Edukacja

Ważnym elementem wspomagającym skuteczność wdrażania programu gospodarki odpadami jest prowadzenie systematycznej edukacji społeczeństwa. Konieczne jest opracowanie programu informacyjnego, który będzie wspierał działania inwestycyjne i zwiększał poparcie społeczne dla tych działań. Wiele osób, z uwagi na wysokość opłat za wytwarzanie odpadów, negatywnie reagują na ten fakt i stara się we własnym zakresie pozbywać się odpadów (spalanie, zakopywanie, korzystanie z dzikich wysypisk). Kampania informacyjno-edukacyjna musi być prowadzona wielotorowo. Musi docierać do wszystkich mieszkańców (dzieci – lekcje w szkołach podstawowych i gimnazjach, dorośli – materiały informacyjne). Kampania może wykorzystywać wszystkie dostępne środki komunikowania społecznego, takich jak:

Materiały drukowane

- materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów: (ulotki, broszury,  obwieszczenia itp.,

- publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych: (artykuły, komentarze, stałe rubryki, wywiady, artykuły redakcyjne)

- materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb komunalnych,

- okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.).

Materiały audiowizualne:

- wywiady dla radia i telewizji,

- ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji,

- filmy,

- wystawy.

Imprezy promocyjne:

- konferencje prasowe,

- zebrania mieszkańców,

- imprezy specjalne (festiwale, akcje),

- warsztaty, seminaria, konferencje.

Wybór odpowiednich form kontaktu z mieszkańcami powinien zapewnić optymalną skuteczność przy istniejących możliwościach finansowych.

2.10. System monitoringu i oceny realizacji programu

# Sprawne funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu umożliwiającego ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt.

# Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat:

| Działanie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bieżący monitoring funkcjonowania systemu | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Raporty z realizacji programu |  |  | x |  | x |  | x |  |
| Aktualizacja programu |  |  | x |  |  |  | x |  |

# Monitoring systemu gospodarki odpadami powinien być jednym z elementów kontroli realizacji Programu Ochrony Środowiska, w związku z powyższym proponuje się harmonogram przedstawiania raportów samorządowi gminy zbieżny z harmonogramem monitorowania realizacji Programu Ochrony Środowiska.

# Główne zadania związane z monitorowaniem gospodarki odpadami na obszarze gminy, to:

# kontrola instalacji,

# kontrola przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów),

# kontrola instalacji nie posiadających wymaganych zezwoleń,

# identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań,

# kontrolowanie przemieszczania się niektórych rodzajów odpadów,

# egzekwowanie ogólnych i lokalnych przepisów gospodarowania odpadami (niedotrzymanie warunków posiadanych pozwoleń, przekroczenie obowiązujących norm).

# Rutynowy monitoring powinien obejmować regularne kontrole przedstawicieli kompetentnych władz, które miałyby:

# jasno określone zasady egzekwowania istniejących przepisów,

# ustalony system kar za niestosowanie się przez wytwórców lub pośredników do istniejących przepisów,

# opracowany system procedur operacyjnych, a także systemy uzyskiwania danych i tworzenia raportów i baz danych niezbędnych do prowadzenia krótkoterminowych planów działań.

Dobry system sprawozdawczości oparty na miernikach (wskaźnikach) stanu środowiska jest podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu Gospodarki Odpadami.

Poniżej przedstawiono propozycje istotnych wskaźników, w oparciu o które będzie prowadzony monitoring PGO:

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wartość * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % | 100** |
| 2. | Masa odpadów wytworzonych - ogółem | Mg | 940 |
| 3. | Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem | Mg | 738,30** |
| 4. | Masa zebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na mieszkańca/rok | Mg/M/rok | 0,17 |
| 5. | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg | 45,40** |
| 6. | Ilość surowców wtórnych wydzielonych ze strumienie odpadów komunalnych w wyniku selektywnej zbiórki (%) | % | 6,1 |
| 7. | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg | 692,9 |
| 8. | Udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach | % | 74 |
| 9. | Masa wytworzonych osadów ściekowych | Mg | brak danych |
| 10. | Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym | Mg | brak danych |
| 11. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne | szt. | 1 |
| 12. | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | Mg | brak danych |
| 13. | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji | szt. | 0 |

* wg Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami w gminie Odrzywół za okres od 01 stycznia 2005r. do dnia 31grudnia 2006r.

** wg danych z Urzędu Gminy w Odrzywole - dane za rok 2007

2.11. Streszczenie

Gmina Odrzywół wchodzi w skład powiatu przysuskiego. Jest gminą o charakterze rolniczym oraz możliwościami do rozwoju gospodarki i sektora turystycznego.

Liczba mieszkańców gminy wyniosła w roku 2007 – 4240, prognoza na rok 2016 zakłada minimalny wzrost liczby mieszkańców.

Opis stanu obecnego – Plan Gospodarki Odpadami

Na terenie gminy znajduje się składowisko odpadów komunalnych w Odrzywole, którego zamknięcie przewidziane jest na rok 2014.

Łączna  ilość (niesegregowanych – zmieszanych oraz wykorzystanych do odzysku) odpadów komunalnych, które zostały zdeponowane na składowisku odpadów komunalnych w Odrzywole w 2006r. wyniosła 3031,9 Mg. Z tego ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych), które zostały unieszkodliwione poprzez składowanie w 2006r. – 2281,9 Mg. Na składowisku oprócz odpadów zbieranych z terenu gminy Odrzywół deponowane są również odpady przywożone przez firmy: Hak, Przysucha i Yuko.

Od 2008r. selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy obejmuje odpady przeznaczone do procesu odzysku, a mianowicie: recyklingu tj. szkło, PET-y, makulatura i metale. Realizowana jest poprzez wyspecjalizowaną firmę HAK z Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie) z którą Gmina Odrzywół ma podpisaną umowę.

Do końca 2007r. segregacja odpadów na terenie gminy prowadzona była przez firmę P.W.N.S. „ALMAX” Sp. z o/o w Radomiu z siedzibą: ul. Wrocławska 3.

Ilość wysegregowanych odpadów komunalnych w 2007 r. wyniosła 25,40 tony, w tym:

  - szkło - 0,72 tony,

  - papier i tektura - 23,20 tony,

- tworzywa sztuczne - 21,48 tony.

Plan Gospodarki Odpadami

Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Odrzywół będzie polegało na:

- Gromadzeniu odpadów w miejscu ich powstawania co stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania.

- Selektywnej zbiórce – odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą poddawane będą wstępnej segregacji „u źródła”. W wyniku wstępnej segregacji oddzielona zostanie frakcja sucha (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale), która będzie odbierana przez firmę, z którą gmina podpisze umowę w zakresie odbioru odpadów. Surowce wtórne mogą być gromadzone w workach lub pojemnikach (gospodarstwa domowe) lub w specjalnych kontenerach do selektywnej zbiórki, które powinny być ustawione w miejscach widocznych i uczęszczanych przez mieszkańców.

- Transporcie odpadów do RZGO - odpady zmieszane odbierane z gospodarstw domowych do 2014 roku będą składowane na składowisku odpadów w Odrzywole. Po zamknięciu składowiska odpady zmieszane będą przewożone do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami. Odzyskane surowce wtórne będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy w celu ich zagospodarowania. Odpad zostanie zagospodarowany poprzez oddzielenie odpadów organicznych (do kompostowania), frakcji energetycznej (do spalenia) oraz balastu.

Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne odbierane będą poprzez przejazdy mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów zmieszanych w ciągu technologicznym RZGO będą czasowo magazynowane w Rotacyjnym Magazynie Odpadów Niebezpiecznych i innych niż Niebezpieczne, a następnie będą transportowane poza RZGO w celu unieszkodliwienia.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakłada utworzenie na terenie województwa 9 Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami, które posiadałyby wymagane pozwolenia i spełniały wymogi ochrony środowiska. Dla subregionu radomskiego przewiduje się lokalizację RZGO na istniejącym składowisku w Radomiu-Wincentowie.

Ważnym elementem planu gospodarki odpadami jest prowadzenie systematycznej pracy informacyjnej i edukacyjnej, zaadresowanej do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców gminy. Efektem prowadzonych działań powinno być rozszerzenie powszechnego systemu segregacji odpadów „u źródła” oraz wyeliminowanie niekorzystnych dla środowiska nawyków (spalanie śmieci w gospodarstwach domowych, wywożenie odpadów do lasów itp.).

2.12. Wykaz materiałów źródłowych

- Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- II Polityka ekologiczna państwa, grudzień 2000 r.,

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010 z  uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014, Warszawa grudzień 2006 r.,

- Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002 r.,

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Rada Ministrów, Warszawa 2006r.,

- Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006r.,

- Polityka leśna państwa – dokument przyjęty przez Radę Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1997) – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22.04.1997 r.,

- Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Warszawa 2005r.,

- Krajowy plan gospodarki odpadami 2010– Ministerstwo Środowiska, grudzień 2006 r.,

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa maj 2002 r.,

- Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 – Sejmik Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2006 r.,

- Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie 2007 r.,

- Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego, Warszawa 2007 r.,

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, Warszawa 2007 r.,

- Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.,

- Stan środowiska w województwie mazowieckim – WIOŚ, Warszawa 2007 r.,

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2007r. – WIOŚ, Warszawa 2008 r.,

- Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 2002 r.,

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa lipiec 2002r.,

- Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w gminie Odrzywół za okres od 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2006r.,

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2015 dla powiatu przysuskiego, Przysucha 2007,

- Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015 dla powiatu przysuskiego, Przysucha 2007,

- Program Ochrony Środowiska wraz z  Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011 dla gminy Odrzywół, 2004r.,

- Plan Rozwoju lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2004-2013.