Załącznik nr 7

Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu – opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie samochodu | Oferowane parametry techniczne i wyposażenie samochodu TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2013 lub 2014 roku typu Autobus minimum miejsc siedzących 19+1 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym min. 1 miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim przystosowane do łatwego demontażu foteli |  |
| Silnik |
|  | Silnik wysokoprężny o pojemności od 1900-2500 cm3 |  |
|  | Silnik o mocy minimum 160 KM |  |
|  | Norma spalania wg EEV / Euro 5 |  |
| Wnętrze/Zabudowa typu autobus |
|  | Przestrzeń pasażerska |  |
|  | Zamontowanie 19 - szt. foteli z pasami bezpieczeństwa, odchylane, plus 1 dla kierowcy z pasami bezpieczeństwa |  |
|  | Wzmocniona podłoga z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową i podestami pod fotele; |  |
|  | Wyłożenie ścian, sufitu tapicerką miękką, z izolacją termiczną |  |
|  | Przystosowanie ostatniego rzędu miejsc siedzących (z tyłu pojazdu) do łatwego demontażu (w przypadku przewozu min. 1 osoby na wózku inwalidzkim) |  |
|  | Fotele zamontowane na listwach |  |
|  | Przegroda z szybą za kierowcą |  |
|  | Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych, |  |
|  | Poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych |  |
|  | Przyciemniane szyby boczne przedziału pasażerskiego. |  |
|  | Obniżenie stopnia wejściowego |  |
|  | Szyba w kabinie od strony kierowcy sterowane elektrycznie |  |
|  | Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnych narożnikach dachu pojazdu |  |
|  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej, wykonanymi z materiału odblaskowego, z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej (art. 58 Prawa o ruchu drogowym) |  |
|  | Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy |  |
|  | Zamontowanie luku dachowego w centralnej części dachu pojazdu, spełniającego rolę wyjścia awaryjnego |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie - przedziału pasażerskiego, lampki przystosowane do jazdy nocnej dla każdego rzędu siedzeń, oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym |  |
| Skrzynia biegów |
|  | Skrzynia biegów mechaniczna minimum 6 biegów w formie joysticka |  |
| Układ hamulcowy i jezdny |
|  | Hamulce: przednie tarczowe wentylowane; tylne tarczowe wentylowane |  |
|  | Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |  |
| Układ kierowniczy |
|  | Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej minimum w dwóch płaszczyznach |  |
| Ogumienie |
|  | Felgi stalowe i opony zimowe kpl |  |
|  | Felgi stalowe i opony letnie kpl |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt. 1 |  |
| Okna i drzwi |
|  | Okna w przestrzeni pasażerskiej – przyciemniane |  |
|  | Drzwi od strony kierowcy – lewa strona pojazdu. |  |
|  | Drzwi dla pasażerów otwierane elektrycznie - wejście pasażerów przez drzwi z kabiny kierowcy umieszczone po prawej stronie pojazdu |  |
|  | Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydłowe (na wprowadzenie wózka) |  |
|  | Podgrzewana przednia szyba |  |
| Pozostałe |
|  | Chlapacze ( na tył i przód) |  |
|  | Poduszka powietrzna – kierowcy |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | ABS |  |
|  | Klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna z czujnikiem temperatury zewnętrznej (kabina kierowcy); Klimatyzacja dachowa fabryczna z rozprowadzeniem dla każdego rzędu siedzeń osobno (przestrzeń pasażerska). |  |
|  | Zderzaki w kolorze nadwozia |  |
|  | Auto – alarm |  |
|  | Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z regulacją wysokości podłokietnika i z pełną regulacją ustawienia |  |
|  | Lusterka ustawiane elektrycznie, podgrzewane |  |
|  | Napęd na koła tylne |  |
|  | Radio z odtwarzaczem CD/DVD/MP3 |  |
|  | Nagłośnienie części pasażerskiej minimum dwa głośniki + mikrofon |  |
|  | Gaśnice samochodowe o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu (zamontowane) szt. 2 |  |
|  | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (zamontowana) |  |
|  | Tachograf cyfrowy |  |
|  | Trójkąt, 2 kliny pod koła |  |
|  | Podnośnik hydrauliczny |  |
|  | Ogranicznik prędkości 100km/h |  |
|  | Pokrowce na wszystkie fotele |  |
|  | Zasłonki na okna |  |
|  | Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu |  |
|  | Ogrzewanie niezależne, powietrzne np. Webasto lub inne |  |
|  | ESP |  |
|  | Karoseria pojazdu jest koloru innego niż czarny |  |
| Przystosowanie auta do przewozu osób niepełnosprawnych |
|  | Wyposażony w tylnej części pojazdu w lekki podjazd składany umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim o nawierzchni antypoślizgowej |  |
|  | Demontaż trzech foteli pasażerskich (np. 2 fotele ostatniego rzędu i 1 fotel przedostatniego rzędu) lub demontowany ostatni rząd siedzeń na zaczepach montażowych umożliwiający przewóz minimum jednego wózka inwalidzkiego |  |
|  | Komplet pasów zaczepnych do mocowania wózków |  |
|  | Komplet pasów biodrowych |  |
|  | Zamontowanie szyn podłogowych do mocowania wózków na podłodze |  |
|  | Oznakowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych według aktualnie obowiązujących przepisów |  |
|  | Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| Wykonawca udziela gwarancji |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące na cały pojazd bez limitu kilometrów |  |
|  | Okres gwarancji- minimum 24 m-ce na lakier |  |
|  | Okres gwarancji- minimum 24 m-ce na perforacje nadwozia |  |

Zamawiający informuje, iż wszelkie: nazwy, znaki towarowe, technologie, pochodzenie materiałów  -  użyte w opisie przedmiotu zamówienia, należy przyjmować, jako równoważne – inne odpowiadające tej klasie i jakości – to znaczy  o parametrach nie gorszych jak ujęto w opisie zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 P.Z.P. wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego pojazd spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

Oferowany pojazd musi:

- posiadać aktualne świadectwo homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa- tj. jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych.. Aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami musi zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.

- spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudni 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951, z późn. zm.).

Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz .1137 z późn. zm.).

….........................................					................….........................

miejscowość, data                 					 podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy