Odrzywół, dnia 28.01.2010r.

IT – 3410/02/1//2010

dot. przetargu pt.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742)  w związku z zapytaniem/uwagami jednego z Przedsiębiorstw w sprawie postępowania przetargowego pt.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół, Zamawiający Gmina Odrzywół udziela następujących odpowiedzi:

Punkt 1.

Zgodnie z art. 651 Kodeksu Cywilnego zawiadamiamy Państwa, iż przyjęta konstrukcja nawierzchni dróg jest niezgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r.). Rozporządzenie to przewiduje, że na konstrukcję dla ruchu KR1 mają się składać co najmniej warstwy bitumiczne, a minimalna jej grubość nie powinna być mniejsza niż:

- podbudowa z kruszywa – 20 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4 cm;

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm;

W tej sytuacji gwarancja 36 miesięcy dla konstrukcji przedstawionej w SIWZ nie może być udzielona.

Wobec powyższego wnosimy o skrócenie długości okresu gwarancji do 12 miesięcy lub zmianę konstrukcji nawierzchni na zgodną z cytowanym wyżej rozporządzeniem.

Punkt 2.

Zwracany uwagę także na to, iż na przebudowywanych drogach Zamawiający powinien przewidzieć wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowo – żwirowej warstwą kruszywa nie mniejszą niż 5 cm, gdyż poprzez samo profilowanie istniejącej podbudowy może nastąpić rozsegregowanie ziarn kruszywa, przez co nie uzyska się odpowiedniego klinowania i zagęszczenia tejże podbudowy.

W związku z powyższym prosimy o zmianę kosztorysu ofertowego w tym zakresie.

Odpowiedź na Punkt 1.

Przewidywana inwestycja jest I etapem zadania. W 2011r. planujemy ułożenie drugiej warstwy z betonu asfaltowego – 4 cm. Projekt techniczny przewiduje ułożenie dwóch warstw nawierzchni, jednak z przyczyn finansowych zakres robót na ten rok został zmniejszony.

Przychylamy się do wniosku w sprawie skrócenia okresu gwarancji. Nowy okres gwarancji wymagany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wynosił 18 miesięcy.

Odpowiedź na Punkt 2.

Pod pojęciem profilowanie podbudowy rozumiemy także zagęszczenie podbudowy, Uważamy, że odpowiednia technologia robót w wystarczającym stopniu zabezpieczy podbudowę przed rozsegregowaniem.

Kwestią Oferenta pozostaje czy uczestniczyć w postępowaniu na określonych przez nas warunkach.

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak